## Slide 1: Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Technologie Informacyjne
Wykład 2
Budowa komputera i urządzenia peryferyjne – architektura i funkcje
Leszek Sieczko
Katedra Biometrii

## Slide 3: Zakres wykładu
Współczesny użytkownik komputera – niezależnie od specjalizacji – powinien znać podstawy jego budowy i działania. Wiedza ta ułatwia podejmowanie decyzji zakupowych, rozwiązywanie typowych problemów sprzętowych oraz świadome wykorzystanie technologii informatycznych w pracy zawodowej – również w nowoczesnym rolnictwie.

## Slide 4: Cel wykładu
Zrozumienie budowy komputera: Poznasz fizyczne komponenty jednostki centralnej oraz ich funkcje. Dowiesz się, jak współpracują ze sobą, by umożliwić przetwarzanie danych – od prostych obliczeń po złożone operacje sterujące w systemach rolniczych.
Poznanie logiki działania komputera: Omówimy schemat blokowy i cykl rozkazowy, byś lepiej rozumiał, jak procesor wykonuje polecenia i jak przepływa informacja między podzespołami.
Identyfikacja urządzeń peryferyjnych: Nauczysz się rozróżniać urządzenia wejścia, wyjścia i wejścia-wyjścia oraz poznasz ich zastosowania – zarówno w pracy biurowej, jak i w środowisku rolniczym, gdzie coraz częściej wykorzystuje się terminale polowe, czujniki czy kamery.
Świadome użytkowanie i konserwacja sprzętu: Dowiesz się, jak dbać o komputer i jego elementy, by działały bezpiecznie i wydajnie. Omówimy zagadnienia takie jak: ochrona przed przegrzaniem, czyszczenie, aktualizacja sterowników i bezpieczeństwo elektryczne.
Notes: Dlaczego to ważne?
Dzisiejsze rolnictwo to nie tylko praca fizyczna, ale także zarządzanie danymi, komunikacja i automatyzacja. Znajomość budowy i działania komputera to podstawa sprawnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych w gospodarstwie.
Efekt końcowy:
Po wykładzie będziesz potrafił:
nazwać i opisać podstawowe komponenty komputera,
wyjaśnić zasadę działania procesora,
rozpoznać typy urządzeń peryferyjnych i ich zastosowania,
wskazać podstawowe zasady dbania o sprzęt komputerowy.

## Slide 5: Wprowadzenie: Co już wiesz o budowie komputera?
Zanim rozpoczniemy omawianie szczegółów, warto uświadomić sobie, ile już wiemy na temat budowy komputera i jego działania. To pomoże nam lepiej przyswoić nowe informacje i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Czy potrafisz wskazać główne części komputera stacjonarnego lub laptopa?
Co Twoim zdaniem odpowiada za szybkość działania komputera?
Czy spotkałeś się kiedyś z pojęciami takimi jak RAM, procesor, SSD?
Czy wiesz, co oznacza pojęcie „urządzenie peryferyjne”?
Notes: Wskazówka dla studentów:
W dzisiejszym wykładzie rozwiniemy te pojęcia, uporządkujemy wiedzę i dodamy nowe elementy, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć zasady działania komputerów – zarówno tych używanych na biurku, jak i w gospodarstwie.

## Slide 6: Płyta główna: centralny element komputera
Czym jest płyta główna?
Płyta główna (ang. motherboard) to podstawowy element komputera, który łączy wszystkie podzespoły w jeden spójny system. Stanowi „kręgosłup” jednostki centralnej – umieszczone są na niej lub do niej podłączone procesor, pamięć RAM, karty rozszerzeń, dyski, zasilanie i urządzenia peryferyjne.
Funkcje płyty głównej:
Zapewnia komunikację między komponentami sprzętowymi.
Dystrybuuje zasilanie do podłączonych elementów.
Obsługuje magistrale danych (np. PCIe, SATA, USB).
Udostępnia złącza i gniazda (porty) do podłączania komponentów.
Notes: Typowe elementy płyty głównej:
Gniazdo procesora (CPU socket) – miejsce na montaż jednostki centralnej obliczeniowej.
Sloty RAM (DIMM) – gniazda pamięci operacyjnej.
Złącza dysków (SATA, M.2) – dla pamięci masowych typu SSD i HDD.
Gniazda rozszerzeń (PCIe) – np. dla kart graficznych lub sieciowych.
Złącza zasilania i chłodzenia – do podłączenia zasilacza i wentylatorów.
BIOS/UEFI – układ zarządzający podstawowym startem i konfiguracją systemu.
Znaczenie w praktyce:
Dobór płyty głównej wpływa na:
możliwości rozbudowy komputera,
zgodność z procesorem i pamięcią RAM,
stabilność oraz efektywność działania całego systemu.
-----------------------------------------------------
| Płyta główna |
|---------------------------------------------------|
| [1] Gniazdo CPU |
| (procesor) |
| |
| [2] Sloty RAM (2–4) |
| (pamięć operacyjna) |
| |
| [3] Złącze M.2 / SATA |
| (dysk SSD / HDD) |
| |
| [4] PCIe x16 |
| (karta graficzna) |
| |
| [5] PCIe x1 lub inne sloty |
| (np. karta sieciowa, dźwiękowa) |
| |
| [6] Chipset / mostek |
| (zarządzanie magistralami) |
| |
| [7] Porty wewnętrzne USB / wentylatorów |
| |
| [8] Złącza zasilania ATX 24-pin i CPU 8-pin |
| |
| [9] Panel tylny I/O (USB, HDMI, audio, LAN) |
-----------------------------------------------------

## Slide 7: Procesor (CPU): serce komputera
Czym jest procesor?
Procesor, czyli Centralna Jednostka Przetwarzająca (Central Processing Unit, CPU), to najważniejszy element komputera odpowiedzialny za wykonywanie poleceń programów. Jest nazywany „mózgiem” komputera, ponieważ koordynuje pracę wszystkich podzespołów i przetwarza dane według określonych instrukcji.
Funkcje procesora:
Wykonywanie obliczeń arytmetycznych i logicznych
Sterowanie przepływem danych między pamięcią RAM, dyskiem, kartą graficzną itd.
Zarządzanie cyklem rozkazowym – pobieranie, dekodowanie i wykonywanie instrukcji
Notes: Podstawowe parametry CPU:
Taktowanie zegara (GHz) – szybkość wykonywania operacji (np. 3.5 GHz = 3,5 miliarda cykli/s)
Liczba rdzeni – każdy rdzeń może wykonywać operacje niezależnie; procesory wielordzeniowe (2, 4, 8, więcej) pozwalają na równoległe przetwarzanie
Pamięć podręczna (cache) – szybki bufor przechowujący najczęściej używane dane
Architektura CPU – np. x86, x64, ARM (w tabletach i smartfonach)
Zastosowanie CPU w praktyce:
W komputerze stacjonarnym – wykonywanie programów, obliczenia, zarządzanie urządzeniami
W rolnictwie precyzyjnym – sterowanie dronami, systemami GPS, analizą danych z czujników
W mobilnych urządzeniach – procesory ARM zapewniają energooszczędność i wysoką integrację
Warto zapamiętać:
Procesor decyduje o tym, jak szybko komputer reaguje na polecenia użytkownika. Jednak jego wydajność zależy także od współpracy z pamięcią RAM, dyskiem i systemem chłodzenia.

## Slide 8: Pamięć operacyjna RAM: tymczasowy magazyn danych
Czym jest RAM?
RAM (ang. Random Access Memory) to pamięć operacyjna komputera, w której tymczasowo przechowywane są dane i programy aktualnie używane przez procesor. Po wyłączeniu zasilania jej zawartość jest tracona.
Rola pamięci RAM:
Umożliwia szybki dostęp do danych przez CPU
Przechowuje kod programów, otwarte dokumenty, pliki systemowe i aplikacyjne w trakcie pracy
Działa znacznie szybciej niż dysk twardy czy SSD
Kluczowa dla płynności pracy – im więcej RAM, tym większa zdolność do obsługi wielu zadań jednocześnie
Notes: Podstawowe parametry RAM:
Pojemność – ilość danych, jaką można przechować (np. 8 GB, 16 GB, 32 GB)
Typ – DDR3, DDR4, DDR5 (nowsze = szybsze i bardziej energooszczędne)
Częstotliwość (MHz) – prędkość przesyłu danych (np. 3200 MHz)
Opóźnienia (CL) – czas reakcji pamięci na żądanie danych
Przykłady zastosowań RAM:
W rolnictwie – analiza danych z sensorów środowiskowych w czasie rzeczywistym
Podczas pracy – jednoczesne korzystanie z Worda, Excela, przeglądarki i oprogramowania GIS
W systemach zintegrowanych – obsługa procesów w sterownikach automatyki (np. klimatyzacja szklarni)
Warto zapamiętać:
RAM wpływa na szybkość działania komputera, ale nie przechowuje danych na stałe. Dlatego nie zastępuje dysku twardego!

## Slide 9: Dysk twardy i pamięć masowa: trwałe przechowywanie danych
Czym jest pamięć masowa?
Pamięć masowa to komponent komputera, który przechowuje dane na stałe, także po wyłączeniu zasilania. W przeciwieństwie do pamięci RAM, dane nie są tracone.
Rodzaje pamięci masowej:
Dysk HDD (Hard Disk Drive) – Zapis magnetyczny, ruchome części (talerze, głowica) – Większa pojemność, niższa cena, ale wolniejsze działanie
Dysk SSD (Solid State Drive) – Brak ruchomych części, zapis elektroniczny – Szybszy dostęp, cicha praca, większa odporność na uszkodzenia
Dysk hybrydowy SSHD – Połączenie HDD (pojemność) + SSD (szybkość)
Notes: Parametry pamięci masowej:
Pojemność – najczęściej od 256 GB do kilku TB
Szybkość zapisu/odczytu – wyrażana w MB/s
Interfejs – SATA, NVMe (PCIe), USB (dla dysków zewnętrznych)
Typ nośnika – wewnętrzny / zewnętrzny / chmurowy
Zastosowania w rolnictwie:
Archiwizacja danych z gospodarstwa (np. pomiary plonów, mapy glebowe, zdjęcia z dronów)
Przechowywanie dokumentacji gospodarstwa (rachunkowość, ewidencje, faktury)
Zapis baz danych systemów ERP, IoT, GIS
Do zapamiętania:
Dysk twardy to magazyn długoterminowy, w którym zapisujesz wszystko – od systemu operacyjnego po zdjęcia i dane z czujników.

## Slide 10: Pamięci zewnętrzne i chmura: mobilność i dostępność danych
Pamięci zewnętrzne – przenośne nośniki danych:
Pendrive (USB flash drive) Dysk zewnętrzny (HDD/SSD) Karty pamięci (SD, microSD) Przechowywanie danych w chmurze:
Czym jest chmura? – Usługa zdalnego przechowywania danych przez Internet – Dane przechowywane na serwerach firm trzecich (np. Microsoft, Google, Dropbox)
Popularne platformy: – OneDrive (Microsoft), Google Drive, Dropbox, iCloud
Notes: Pamięci zewnętrzne – przenośne nośniki danych:
Pendrive (USB flash drive): – Mały, lekki, szybki dostęp, łatwe przenoszenie – Typowe pojemności: 8–256 GB
Dysk zewnętrzny (HDD/SSD): – Większa pojemność niż pendrive (od 500 GB do 5 TB) – Wymagają zasilania przez USB lub zewnętrzne
Karty pamięci (SD, microSD): – Wykorzystywane w kamerach, aparatach, urządzeniach mobilnych
Przechowywanie danych w chmurze:
Czym jest chmura? – Usługa zdalnego przechowywania danych przez Internet – Dane przechowywane na serwerach firm trzecich (np. Microsoft, Google, Dropbox)
Popularne platformy: – OneDrive (Microsoft), Google Drive, Dropbox, iCloud
Zalety i wyzwania korzystania z chmury:
✅ Zalety:
dostęp do danych z każdego urządzenia z Internetem
automatyczne kopie zapasowe
łatwe udostępnianie plików (współpraca zespołowa)
⚠️ Wyzwania:
wymagana łączność z Internetem
konieczność ochrony prywatności i danych (cyberbezpieczeństwo)
🌾 Zastosowania w rolnictwie:
Synchronizacja danych z czujników w czasie rzeczywistym
Przechowywanie map zasobów glebowych, zdjęć NDVI z dronów
Praca zespołowa nad dokumentami (np. plan nawożenia, rejestry upraw)
💡 Do zapamiętania:
Pamięci zewnętrzne to mobilność, a chmura to dostępność – obie formy są dziś nieodzowne w zarządzaniu nowoczesnym gospodarstwem.

## Slide 11: Karty rozszerzeń
Karty rozszerzeń – funkcje i rodzaje
Karty rozszerzeń to komponenty montowane w gniazdach płyty głównej (np. PCIe), rozszerzające możliwości komputera.
Karta graficzna (GPU): – Obsługa grafiki 2D/3D, wspomaga obliczenia (np. modelowanie przestrzenne, AI)
Karta dźwiękowa: – Umożliwia przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku w wysokiej jakości
Karta sieciowa (LAN/Wi-Fi): – Komunikacja przewodowa lub bezprzewodowa z siecią lokalną/internetem
Karta przechwytywania wideo: – Rejestracja sygnału wideo z zewnętrznych źródeł (np. kamer dronów)
Karty specjalistyczne: – Do systemów monitoringu, sterowania, obliczeń naukowych
Notes: Do zapamiętania:
Karty rozszerzeń personalizują możliwości komputera, a zasilacz zapewnia im niezbędną energię – odpowiedni dobór obu elementów wpływa na stabilność i funkcjonalność systemu.

## Slide 12: Zasilacz komputera
Zasilacz (PSU – Power Supply Unit)
Zasilacz przekształca napięcie z sieci energetycznej (230V) na napięcia wymagane przez komponenty (np. 12V, 5V, 3.3V).
Moc (W): – Typowe wartości: 300–850W; zależne od zapotrzebowania komponentów
Efektywność: – Certyfikaty 80 PLUS (White, Bronze, Silver, Gold, Platinum) – wskazują na sprawność energetyczną
Chłodzenie: – Wbudowany wentylator – zabezpiecza przed przegrzaniem
Zabezpieczenia: – Przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, termiczne (OVP, SCP, OTP)
🔌 Zasilacz to „serce” systemu – bez niego żadna część komputera nie zadziała.
Notes: Do zapamiętania:
Karty rozszerzeń personalizują możliwości komputera, a zasilacz zapewnia im niezbędną energię – odpowiedni dobór obu elementów wpływa na stabilność i funkcjonalność systemu.

## Slide 13: Urządzenia wejścia: interakcja człowieka z komputerem
Urządzenia wejścia (Input):
Służą do wprowadzania danych i poleceń do komputera.
Klawiatura: – Wprowadzanie tekstu, skróty klawiszowe (np. Ctrl + C) – Typy: klasyczna, ergonomiczna, mechaniczna, ekranowa
Mysz: – Sterowanie kursorem, klikanie, przeciąganie – Wersje: przewodowe, bezprzewodowe, trackball
Skaner: – Przekształcanie dokumentów papierowych na postać cyfrową
Mikrofon: – Rejestracja dźwięku, komunikacja głosowa, asystenci głosowi
Kamera internetowa (webcam): – Umożliwia transmisję obrazu w czasie rzeczywistym

## Slide 14: Urządzenia wyjścia: interakcja człowieka z komputerem
Urządzenia wyjścia (Output):
Służą do prezentowania danych przetworzonych przez komputer.
Monitor: – Wyświetlanie obrazu i interfejsu użytkownika – Parametry: rozdzielczość (Full HD, 4K), matryca (IPS, OLED)
Drukarka: – Druk dokumentów i zdjęć; typy: atramentowa, laserowa, 3D
Głośniki / słuchawki: – Przekazywanie dźwięku; jakość i moc zależna od zastosowania
Projektor: – Wyświetlanie obrazu na większej powierzchni (np. ścianie)

## Slide 15: Urządzenia wejścia/wyjścia (I/O)
Urządzenia wejścia/wyjścia (I/O):
Ekran dotykowy (touchscreen): – Jednocześnie wejście i wyjście – dotyk jako sterowanie
Panel sterujący w maszynie rolniczej (np. terminal GPS): – Interaktywny wyświetlacz z funkcją wprowadzania danych i wizualizacji
Notes: Zastosowania w rolnictwie:
Terminale maszynowe z dotykowym ekranem
Wprowadzanie danych o zabiegach uprawowych
Druk etykiet do płodów rolnych, raportów lub protokołów
Zdalna kamera do monitoringu obory lub szklarni
💡 Do zapamiętania:
Urządzenia wejścia i wyjścia to pomost między użytkownikiem a komputerem – ich dobór wpływa na komfort i efektywność pracy.

## Slide 16: Ergonomia pracy przy komputerze
Znaczenie ergonomii: Ergonomia to nauka o dostosowaniu warunków pracy do możliwości i potrzeb człowieka. W kontekście pracy przy komputerze oznacza projektowanie stanowiska tak, aby zmniejszyć zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz zapobiegać dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i wzrokowego. Ergonomiczne środowisko sprzyja koncentracji, wydajności i zdrowiu użytkownika.
Wpływ ergonomii na zdrowie: Niewłaściwe warunki pracy mogą prowadzić do bólu pleców, szyi, nadgarstków (np. zespół cieśni nadgarstka), a także do pogorszenia wzroku, zmęczenia psychicznego i obniżenia efektywności. Dbałość o ergonomię to inwestycja w zdrowie i jakość pracy.
Notes: Elementy ergonomicznego stanowiska pracy:
Wysokość biurka i krzesła: Powinna umożliwiać utrzymanie kątów prostych w stawach kolanowych i łokciowych. Krzesło musi mieć regulowaną wysokość i oparcie lędźwiowe.
Ustawienie monitora: Górna krawędź ekranu powinna znajdować się na wysokości wzroku lub nieco poniżej, w odległości 50–70 cm.
Klawiatura i mysz: Powinny znajdować się na tej samej wysokości, zapewniając naturalne ułożenie nadgarstków.
Oświetlenie: Naturalne i sztuczne oświetlenie nie powinno powodować refleksów na ekranie. Zalecane jest światło rozproszone, niezbyt jaskrawe.
Przerwy w pracy: Co 45–60 minut wskazana jest krótka przerwa na rozluźnienie mięśni i odciążenie wzroku.
Dodatkowe zalecenia:
Korzystaj z podnóżka, jeśli stopy nie dotykają podłogi.
Utrzymuj porządek na biurku.
Unikaj długotrwałej pracy w jednej pozycji – zmieniaj ją regularnie.

## Slide 17: Urządzenia peryferyjne w rolnictwie
Definicja i rola urządzeń peryferyjnych: Urządzenia peryferyjne to zewnętrzne elementy systemu komputerowego umożliwiające komunikację człowieka z komputerem, gromadzenie danych oraz sterowanie maszynami. W rolnictwie ich znaczenie wzrasta wraz z cyfryzacją procesów produkcyjnych, monitorowania i zarządzania gospodarstwem.
Notes: Zalety stosowania peryferiów w rolnictwie:
Automatyzacja procesów i zmniejszenie nakładów pracy
Dokładniejsze i szybsze zbieranie danych
Lepsze decyzje agrotechniczne oparte na analizie danych
Zwiększenie plonów i poprawa efektywności gospodarowania

## Slide 18: Urządzenia peryferyjne w rolnictwie - przykłady
Przykłady urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w rolnictwie:
Czujniki i sensory:
  Pomiar wilgotności gleby, temperatury, zasolenia, pH
  Wbudowane w stacje pogodowe, systemy nawadniające lub roboty rolnicze
Systemy GPS i GNSS:
  Precyzyjne określanie położenia maszyn rolniczych (np. w siewnikach, opryskiwaczach)
  Wspomaganie automatycznego prowadzenia (autopilotów)
Drony i kamery:
  Obrazowanie upraw z powietrza (NDVI, RGB)
  Wczesne wykrywanie chorób, szkodników i stresów wodnych
Czytniki RFID i wagi elektroniczne:
  Identyfikacja zwierząt, kontrola pasz, zarządzanie inwentarzem
Sterowniki PLC i moduły IoT:
  Automatyczne zarządzanie procesami (np. w szklarniach, kurnikach)
  Integracja z platformami zarządzania gospodarstwem
Notes: Zalety stosowania peryferiów w rolnictwie:
Automatyzacja procesów i zmniejszenie nakładów pracy
Dokładniejsze i szybsze zbieranie danych
Lepsze decyzje agrotechniczne oparte na analizie danych
Zwiększenie plonów i poprawa efektywności gospodarowania

## Slide 19: Komputery stacjonarne: budowa i zastosowania
Czym są komputery stacjonarne? To tradycyjne, duże jednostki komputerowe przeznaczone do pracy w stałym miejscu, zwykle na biurku lub w pomieszczeniu biurowym. Składają się z osobnej jednostki centralnej (obudowy), monitora, klawiatury i myszy.
Zastosowanie komputerów stacjonarnych w rolnictwie:
Praca w biurze gospodarstwa: analiza danych, zarządzanie finansami, planowanie produkcji.
Obsługa zaawansowanych programów GIS, CAD i symulacji rolniczych.
Przetwarzanie dużych zbiorów danych, np. zdjęć satelitarnych czy danych z sensorów.
Notes: Zalety komputerów stacjonarnych:
Wysoka wydajność: Możliwość montażu mocnych procesorów, dużej pamięci RAM oraz wydajnych kart graficznych.
Łatwość rozbudowy i naprawy: Można wymieniać podzespoły, dodawać nowe karty rozszerzeń, dyski czy pamięci.
Stabilność pracy: Stałe zasilanie i chłodzenie zapewniają długotrwałą, niezawodną pracę.
Lepszy stosunek ceny do wydajności w porównaniu do laptopów o podobnych parametrach.
Wady komputerów stacjonarnych:
Brak mobilności: Urządzenie wymaga stałego miejsca i podłączenia do sieci elektrycznej.
Zajmują więcej miejsca niż laptopy lub tablety.
Większy hałas w porównaniu z urządzeniami mobilnymi (np. wentylatory).
💡 Do zapamiętania:
Komputery stacjonarne oferują największą moc obliczeniową i elastyczność rozbudowy, jednak wymagają dedykowanego stanowiska pracy.

## Slide 20: Laptopy i ultrabooki: mobilność i wydajność w jednym
Co to są laptopy i ultrabooki? Laptopy to przenośne komputery osobiste wyposażone we własne źródło zasilania (bateria), klawiaturę, ekran i touchpad. Ultrabooki to specjalna kategoria laptopów – wyjątkowo lekkie, cienkie i energooszczędne, zaprojektowane z myślą o mobilności i długim czasie pracy na baterii.
Zastosowanie w rolnictwie:
Praca w terenie i biurze – zarządzanie danymi gospodarstwa.
Analiza map, ewidencji, dokumentów oraz obsługa oprogramowania rolniczego.
Szybki dostęp do internetu i platform chmurowych podczas wizyt w terenie.
Prezentacje i spotkania z doradcami lub partnerami biznesowymi.
Notes: Zalety laptopów i ultrabooków:
Mobilność: Możliwość pracy w dowolnym miejscu, bez potrzeby stałego podłączenia do zasilania (do kilku godzin).
Kompaktowa budowa: Ultrabooki są lżejsze (ok. 1–1,5 kg) i cieńsze od tradycyjnych laptopów.
Wszechstronność: Pozwalają na korzystanie z tych samych aplikacji co komputery stacjonarne.
Wbudowane urządzenia peryferyjne: Kamera, mikrofon, głośniki i łączność Wi-Fi/Bluetooth.
Wady laptopów i ultrabooków:
Ograniczona możliwość rozbudowy: Wiele podzespołów jest zintegrowanych, co utrudnia modernizację.
Mniejsza wydajność w porównaniu do komputerów stacjonarnych o podobnej cenie.
Ryzyko przegrzewania się przy intensywnej pracy.

## Slide 21: Porównanie typów urządzeń komputerowych
Cecha / Typ urządzenia | Komputer stacjonarny | Laptop / Ultrabook | Tablet / Smartfon
Mobilność | Niska (wymaga stałego miejsca i zasilania) | Wysoka (przenośne, zasilane baterią) | Bardzo wysoka (lekki, zawsze pod ręką)
Wydajność | Najwyższa, możliwość rozbudowy | Średnia do wysoka, ograniczona rozbudowa | Średnia do niskiej, przeznaczone do prostych zadań
Ekran | Duży, wysokiej jakości (do 4K) | Średni (13-17 cali) | Mały (4-12 cali), dotykowy
Możliwości rozbudowy | Wysokie (wymienne podzespoły) | Niska (często zintegrowane komponenty) | Bardzo niska / brak
Czas pracy na baterii | Brak (zasilanie sieciowe) | Kilka do kilkunastu godzin | Kilkanaście godzin do kilku dni
Zastosowanie | Zaawansowane obliczenia, praca biurowa, grafika | Praca mobilna, prezentacje, analiza danych | Praca w terenie, szybki dostęp do informacji, komunikacja
Cena | Najlepszy stosunek cena/wydajność | Wyższa cena za mobilność | Najniższa lub średnia, zależnie od modelu

## Slide 22: Zasady użytkowania sprzętu komputerowego
Podstawowe zasady poprawnej eksploatacji:
Regularne czyszczenie sprzętu: – Usuwanie kurzu z obudowy, wentylatorów i portów zapewnia prawidłowe chłodzenie.
Unikanie przegrzewania: – Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, niezasłanianie otworów chłodzących.
Bezpieczne podłączanie i odłączanie urządzeń: – Wyłączanie sprzętu przed podłączeniem lub odłączeniem peryferiów.
Używanie stabilnego źródła zasilania: – Zasilacz o odpowiedniej mocy i zabezpieczeniach oraz stosowanie listwy antyprzepięciowej.
Chronienie sprzętu przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

## Slide 23: Zasady użytkowania systemu komputerowego
Aktualizacje i oprogramowanie:
Regularne aktualizacje systemu i sterowników: – Zapewniają poprawę bezpieczeństwa i stabilności działania.
Instalacja oprogramowania tylko ze sprawdzonych źródeł: – Minimalizuje ryzyko infekcji wirusami i malware.
Korzystanie z programów antywirusowych i zapór sieciowych.
Podstawowa diagnostyka sprzętowa:
Monitorowanie temperatury podzespołów.
Sprawdzanie komunikatów błędów systemowych.
Testowanie pamięci RAM i dysków twardych za pomocą dostępnych narzędzi.
Regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.
Notes: Do zapamiętania:
Świadome i odpowiedzialne użytkowanie sprzętu przedłuża jego żywotność, zapewnia bezpieczeństwo danych i komfort pracy.

## Slide 24: Bezpieczeństwo sprzętu komputerowego
Znaczenie bezpieczeństwa sprzętu i danych
Komputer to nie tylko urządzenie – to także źródło i przetwarzacz ważnych informacji, które muszą być chronione przed uszkodzeniem, utratą lub nieautoryzowanym dostępem.
Bezpieczeństwo sprzętu to ochrona przed awariami, wirusami, atakami hakerskimi oraz fizycznymi zagrożeniami.
Podstawowe zasady zapewniające bezpieczeństwo
Stosowanie programów antywirusowych i antymalware – regularne skanowanie i aktualizacja bazy wirusów.
Korzystanie z zapór sieciowych (firewall) – kontrola ruchu sieciowego i blokowanie podejrzanych połączeń.
Bezpieczne hasła i uwierzytelnianie – stosowanie silnych, unikalnych haseł oraz, jeśli to możliwe, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA).
Ograniczenie dostępu fizycznego – zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem (np. blokady antykradzieżowe, szafy zamykane).

## Slide 25: Aktualizacje systemu komputerowego
Rola aktualizacji w bezpieczeństwie
Aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania: – Poprawiają wykryte luki bezpieczeństwa oraz zwiększają stabilność i funkcjonalność.
Aktualizacje sterowników i firmware’u: – Zapewniają kompatybilność z nowym sprzętem i poprawiają efektywność działania.
Automatyczne aktualizacje: – Warto je włączyć, by nie przegapić ważnych poprawek.
Zagrożenia wynikające z braku aktualizacji
Łatwiejszy dostęp dla złośliwego oprogramowania i ataków hakerskich.
Niestabilność pracy i częstsze awarie.
Problemy z kompatybilnością urządzeń i aplikacji.
Notes: Do zapamiętania:
Regularne aktualizacje i odpowiednie zabezpieczenia to podstawa bezpiecznej i niezawodnej pracy sprzętu komputerowego.

## Slide 26: Podsumowanie
Znajomość budowy, działania i zasad użytkowania komputera oraz urządzeń peryferyjnych jest kluczowa dla efektywnej i bezpiecznej pracy zarówno w biurze, jak i w nowoczesnym gospodarstwie rolnym.
Zadanie: sprawdź specyfikację techniczną własnego laptopa
Temat kolejny: systemy operacyjne

## Slide 27: Autor utworu: Leszek Sieczko
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23