## Slide 1: Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Technologie Informacyjne
Wykład 5
Sieci komputerowe i teleinformatyczne – podstawy działania, architektura, protokoły, bezpieczeństwo oraz wprowadzenie do IoT
Leszek Sieczko
Katedra Biometrii

## Slide 3: Zakres wykładu i cel
W dzisiejszym wykładzie zajmiemy się podstawami działania sieci komputerowych i teleinformatycznych, które stanowią fundament współczesnej komunikacji cyfrowej – zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w każdej innej dziedzinie życia. Omówimy, czym są sieci komputerowe, jakie są ich typy i jak działa transmisja danych między urządzeniami. Przedstawimy architekturę sieci, rolę protokołów komunikacyjnych (np. TCP/IP) oraz zasady bezpiecznego przesyłania informacji. Szczególną uwagę poświęcimy również wprowadzeniu do Internetu Rzeczy (IoT), którego dynamiczny rozwój ma coraz większe znaczenie w automatyzacji procesów i zdalnym monitoringu. Wiedza ta stanowi podstawę do zrozumienia dalszych zagadnień z zakresu cyfryzacji w rolnictwie i innych sektorach gospodarki.

## Slide 4: Definicja sieci komputerowej
Sieć komputerowa to zespół połączonych ze sobą urządzeń elektronicznych, które komunikują się za pomocą określonych protokołów transmisji danych. Głównym celem takiej sieci jest umożliwienie współdzielenia zasobów (np. plików, drukarek) oraz wymiany informacji między użytkownikami lub systemami. Sieci mogą być przewodowe (np. Ethernet) lub bezprzewodowe (np. Wi-Fi). Współczesne sieci są podstawą funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, gospodarstw i instytucji.

## Slide 5: Korzyści z korzystania z sieci komputerowych
Korzystanie z sieci komputerowych przynosi liczne korzyści: ułatwia współpracę, zapewnia szybki dostęp do danych i usług, redukuje koszty operacyjne oraz umożliwia automatyzację procesów. W środowiskach pracy sieci pozwalają na pracę grupową i zdalną, wspólne korzystanie z oprogramowania i archiwów danych. W rolnictwie sieci są wykorzystywane do zarządzania gospodarstwem, zdalnego sterowania maszynami, monitoringu warunków polowych i komunikacji z doradcami lub kontrahentami.

## Slide 6: Przykłady zastosowań sieci komputerowych w rolnictwie
W nowoczesnym rolnictwie sieci komputerowe służą do integracji wielu systemów: czujników wilgotności gleby, stacji pogodowych, automatycznych systemów nawadniania, a także maszyn rolniczych wyposażonych w systemy GPS. Sieć umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie, a także gromadzenie danych do analizy. Dzięki niej rolnik może zarządzać gospodarstwem przez komputer lub telefon, co zwiększa efektywność, precyzję i bezpieczeństwo pracy.

## Slide 7: Krótki rys historyczny sieci komputerowych
Początki sieci komputerowych sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to w USA powstała pierwsza sieć ARPANET – projekt finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony (DARPA). ARPANET miał na celu łączenie komputerów na uczelniach i instytutach badawczych, umożliwiając współdzielenie zasobów i komunikację na odległość. W latach 70. i 80. rozwijały się kolejne technologie, m.in. protokół TCP/IP, który stał się podstawą współczesnego Internetu.
Równolegle powstawały lokalne sieci LAN, umożliwiające komunikację w obrębie firm i organizacji. W latach 90. nastąpił dynamiczny rozwój sieci bezprzewodowych i globalnej sieci Internet, która zrewolucjonizowała komunikację na całym świecie, również w rolnictwie, wprowadzając nowe możliwości automatyzacji i zdalnego zarządzania gospodarstwami.

## Slide 8: Podział sieci ze względu na zasięg
Sieci komputerowe dzielimy według zasięgu i wielkości: • LAN (Local Area Network) – sieć lokalna, np. w jednym budynku lub gospodarstwie. • MAN (Metropolitan Area Network) – sieć miejska, obejmująca większy obszar, np. miasto. • WAN (Wide Area Network) – sieć rozległa, łącząca różne lokalizacje na dużych dystansach. • PAN (Personal Area Network) – sieć osobista, działająca wokół jednego urządzenia lub użytkownika. Zrozumienie tych różnic pozwala dobrać odpowiednie rozwiązania do potrzeb gospodarstwa lub firmy.

## Slide 9: Podstawowe urządzenia sieciowe
Podstawowe urządzenia sieciowe to: • Router – łączy różne sieci, kieruje ruchem danych (np. łączenie lokalnej sieci z Internetem). • Switch – umożliwia komunikację między wieloma urządzeniami w jednej sieci LAN. • Access Point (punkt dostępowy) – zapewnia dostęp do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). • Modem – przekształca sygnał z linii telefonicznej lub światłowodu na zrozumiały dla komputera. Każde z tych urządzeń odgrywa istotną rolę w tworzeniu i utrzymaniu wydajnej sieci komputerowej.

## Slide 10: Sieć LAN (Local Area Network)
Sieć LAN to lokalna sieć komputerowa obejmująca niewielki obszar, np. jedno gospodarstwo, biuro, halę produkcyjną lub budynek. Urządzenia w sieci LAN – komputery, drukarki, czujniki, maszyny – są połączone za pomocą kabli (Ethernet) lub bezprzewodowo (Wi-Fi). LAN charakteryzuje się dużą szybkością transmisji danych (np. 1 Gbps) i niskim opóźnieniem. W rolnictwie sieć LAN może obsługiwać np. system zarządzania gospodarstwem (Farm Management System), przesyłać dane z maszyn rolniczych lub monitorować parametry środowiskowe w szklarni. Sieć jest zwykle zarządzana lokalnie i może być łatwo zabezpieczona hasłem lub zaporą sieciową (firewallem).

## Slide 11: Sieć MAN (Metropolitan Area Network)
Sieć MAN obejmuje większy obszar niż LAN – zwykle całe miasto lub region. Łączy wiele lokalnych sieci LAN w jedną rozbudowaną strukturę komunikacyjną. W rolnictwie MAN może być używana przez grupy producentów rolnych, spółdzielnie lub instytucje badawcze, które współdzielą dane z wielu gospodarstw – np. dane meteorologiczne, mapy glebowe lub informacje o zasobach. Sieć MAN wykorzystuje zaawansowaną infrastrukturę, np. światłowody lub łącza radiowe. Zarządzanie taką siecią jest bardziej złożone i najczęściej realizowane przez zewnętrznych operatorów. Dzięki MAN możliwa jest szybka synchronizacja informacji na dużym obszarze, co sprzyja wspólnemu planowaniu i analizie danych w rolnictwie precyzyjnym.

## Slide 12: Sieć WAN (Wide Area Network)
WAN to rozległa sieć komputerowa, obejmująca ogromne odległości – między miastami, państwami, a nawet kontynentami. Przykładem globalnej sieci WAN jest Internet. W rolnictwie WAN umożliwia zdalny dostęp do danych i urządzeń – np. przesyłanie danych z kombajnu do chmury, monitorowanie upraw za pomocą aplikacji mobilnej czy zdalne sterowanie systemami irygacyjnymi. WAN łączy wiele sieci LAN i MAN poprzez routery, serwery i centra danych. Ze względu na skalę działania, wymaga zaawansowanego zarządzania i wysokiego poziomu bezpieczeństwa – stosuje się m.in. szyfrowanie danych, wirtualne sieci prywatne (VPN) i systemy wykrywania zagrożeń. WAN umożliwia globalne zarządzanie gospodarstwem, niezależnie od lokalizacji właściciela.

## Slide 13: Sieć PAN (Personal Area Network)
PAN to sieć osobista, która obejmuje mały obszar wokół jednej osoby – zwykle do kilku metrów. Łączy urządzenia takie jak smartfon, smartwatch, tablet, bezprzewodowe słuchawki lub opaski fitness. Komunikacja odbywa się za pomocą technologii takich jak Bluetooth, NFC lub Wi-Fi Direct. W rolnictwie PAN może być wykorzystywana do rejestrowania danych w terenie: np. smartfon zbiera dane z czujników na polu, które przesyłają pomiary bezpośrednio do aplikacji mobilnej. PAN ułatwia mobilność i elastyczność pracy – rolnik nie musi korzystać z dużych urządzeń stacjonarnych. Sieci osobiste wymagają także zabezpieczeń – szczególnie w kontekście prywatności i ochrony danych zbieranych w czasie rzeczywistym.

## Slide 14: Topologia magistrali (bus)
Topologia magistrali polega na połączeniu wszystkich urządzeń w sieci za pomocą jednej, wspólnej linii transmisyjnej – tzw. magistrali (najczęściej kabla współosiowego). Każde urządzenie „nasłuchuje” na tym samym kanale. Zalety: prostota budowy, niskie koszty okablowania, łatwa instalacja przy niewielkiej liczbie urządzeń. Wady: niska skalowalność, duże ryzyko awarii – uszkodzenie magistrali unieruchamia całą sieć, trudności w diagnozowaniu problemów. Wpływ na wydajność i niezawodność: W miarę wzrostu liczby urządzeń rośnie ryzyko kolizji danych, co obniża wydajność. Awaria magistrali powoduje zatrzymanie całej komunikacji.

## Slide 15: Topologia pierścienia (ring)
Topologia pierścienia tworzy zamkniętą pętlę – każde urządzenie jest połączone z dwoma innymi, a dane krążą w jednym (lub dwóch) kierunku(-ach). Komunikacja odbywa się sekwencyjnie. Zalety: przewidywalne opóźnienia transmisji, brak kolizji danych przy dobrze zarządzanej transmisji, jednolity przepływ danych. Wady: awaria jednego urządzenia lub łącza może zatrzymać cały pierścień (chyba że zastosowano pierścień zapasowy), trudna rozbudowa. Wpływ na wydajność i niezawodność: Stała przepustowość sieci dla każdego węzła, ale niska elastyczność. Wydajność spada przy dużej liczbie urządzeń ze względu na konieczność przetwarzania danych w kolejności.

## Slide 16: Topologia gwiazdy (star)
W topologii gwiazdy wszystkie urządzenia są połączone bezpośrednio z centralnym punktem – zwykle przełącznikiem (switch) lub koncentratorem (hub). Każde urządzenie komunikuje się z innym za pośrednictwem tego punktu. Zalety: łatwe dodawanie i usuwanie urządzeń, dobra wydajność, centralna kontrola ruchu sieciowego, łatwa diagnoza usterek. Wady: awaria punktu centralnego wyłącza całą sieć, wyższe koszty instalacji ze względu na większe zużycie kabli. Wpływ na wydajność i niezawodność: Topologia ta zapewnia dużą niezawodność lokalną – awaria jednego urządzenia nie wpływa na pozostałe. Wydajność zależy od jakości punktu centralnego.

## Slide 17: Topologia siatki (mesh)
Topologia siatki zapewnia połączenia pomiędzy wszystkimi (pełna siatka) lub wybranymi (częściowa siatka) urządzeniami. Dane mogą być przesyłane wieloma ścieżkami. Zalety: wysoka niezawodność – awaria jednego połączenia nie zatrzymuje sieci, elastyczność, duża odporność na przeciążenia, idealna do zastosowań wymagających ciągłej komunikacji. Wady: wysoki koszt instalacji i utrzymania, złożoność zarządzania i konfiguracji, konieczność zaawansowanego sprzętu sieciowego. Wpływ na wydajność i niezawodność: Najwyższy poziom niezawodności spośród wszystkich topologii, bardzo dobra wydajność dzięki wielu alternatywnym ścieżkom transmisji.

## Slide 18: Znaczenie modelu OSI
Model OSI jest uniwersalnym punktem odniesienia w projektowaniu, analizie i diagnozowaniu sieci. Choć w praktyce często używa się uproszczonego modelu TCP/IP, OSI pozwala zrozumieć, jak dane są przekształcane i przekazywane przez różne warstwy. Ułatwia też komunikację między specjalistami IT oraz producentami sprzętu i oprogramowania.

## Slide 19: Warstwa 1: Fizyczna (Physical Layer)
Warstwa fizyczna definiuje sposób przesyłania sygnałów elektrycznych, optycznych lub radiowych w sieci. Określa standardy dla kabli, złączy, kart sieciowych, napięć sygnałów i prędkości transmisji. To najniższa warstwa modelu OSI, bez której komunikacja nie byłaby możliwa. Przykłady: Ethernet, światłowody, fale radiowe w Wi-Fi. Choć warstwa ta nie rozumie danych, umożliwia ich fizyczne przesyłanie pomiędzy urządzeniami.

## Slide 20: Warstwa 2: Łącza danych (Data Link Layer)
Ta warstwa odpowiada za bezpośrednią komunikację między sąsiadującymi urządzeniami w sieci lokalnej. Zarządza adresacją fizyczną (adresy MAC), kontrolą dostępu do medium i wykrywaniem błędów transmisji. Jej funkcją jest zapewnienie niezawodnego przesyłu ramek danych pomiędzy węzłami. Technologie: Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP. Zapewnia ramkowanie, retransmisję i kontrolę dostępu do łącza.

## Slide 21: Warstwa 3: Sieciowa (Network Layer)
Warstwa sieciowa odpowiada za wyznaczanie tras i logiczne adresowanie pakietów. To ona decyduje, którędy dane powinny przemieszczać się między sieciami. Stosowane są adresy IP (np. IPv4, IPv6). Routery pracują właśnie na tej warstwie. Dzięki niej możliwa jest komunikacja między urządzeniami oddalonymi o setki kilometrów, niezależnie od rodzaju sieci lokalnej.

## Slide 22: Warstwa 4: Transportowa (Transport Layer)
Zapewnia bezpieczne i uporządkowane dostarczanie danych między procesami w urządzeniach końcowych. Obsługuje segmentację danych, retransmisje i kontrolę błędów. Kluczowe protokoły: TCP (gwarantowana dostawa), UDP (szybka transmisja bez potwierdzeń). Warstwa ta umożliwia aplikacjom korzystanie z sieci bez konieczności znajomości szczegółów jej działania.

## Slide 23: Warstwa 5: Sesji (Session Layer)
Zarządza nawiązywaniem, utrzymywaniem i kończeniem sesji komunikacyjnych pomiędzy aplikacjami. Umożliwia synchronizację i wznowienie przerwanej transmisji. Przykłady zastosowań to połączenia zdalne (np. Telnet, SSH) oraz systemy multimedialne, które wymagają utrzymania stabilnego połączenia przez dłuższy czas.

## Slide 24: Warstwa 6: Prezentacji (Presentation Layer)
Ta warstwa odpowiada za formatowanie danych – konwersję między formatami danych oraz szyfrowanie i kompresję. Dzięki niej aplikacje mogą wymieniać dane niezależnie od tego, w jakim formacie je przechowują. Przykłady: kodowanie znaków (ASCII, Unicode), kompresja (ZIP), szyfrowanie (SSL/TLS). To warstwa pośrednicząca między transportem a aplikacją.

## Slide 25: Warstwa 7: Aplikacji (Application Layer)
Najwyższa warstwa OSI, bliska użytkownikowi. Umożliwia bezpośredni dostęp do usług sieciowych – takich jak poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa czy przesyłanie plików. Obsługuje protokoły: HTTP, FTP, SMTP, DNS. To warstwa, w której aplikacje użytkowe komunikują się z siecią, umożliwiając realizację codziennych zadań.

## Slide 26: Czym jest model TCP/IP? – wprowadzenie
Model TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to czterowarstwowa architektura komunikacyjna, która opisuje, w jaki sposób dane przesyłane są przez sieć od nadawcy do odbiorcy. W odróżnieniu od teoretycznego modelu ISO/OSI, TCP/IP ma charakter praktyczny – jego struktura opiera się na protokołach faktycznie stosowanych w internecie. Model ten umożliwia niezawodną komunikację między urządzeniami, niezależnie od ich producenta czy systemu operacyjnego. Jest fundamentem działania Internetu, IoT oraz nowoczesnych systemów rolniczych.

## Slide 27: Warstwa aplikacji (Application Layer)
Warstwa aplikacji to najwyższa warstwa modelu TCP/IP, odpowiedzialna za bezpośrednią interakcję z użytkownikiem oraz obsługę aplikacji sieciowych, takich jak przeglądarki internetowe, klienci poczty e-mail czy systemy zdalnego zarządzania gospodarstwem. Do najczęściej używanych protokołów tej warstwy należą: HTTP (strony internetowe), FTP (transfer plików), SMTP (wysyłanie e-maili), DNS (nazywanie zasobów sieciowych). W rolnictwie warstwa ta wspiera m.in. systemy monitorowania upraw czy dostęp do danych satelitarnych przez aplikacje webowe.

## Slide 28: Warstwa transportowa (Transport Layer)
Warstwa transportowa zapewnia niezawodny transfer danych między aplikacjami. Najważniejsze protokoły to TCP (gwarantujący dostarczenie danych w odpowiedniej kolejności i bez błędów) oraz UDP (lżejszy, wykorzystywany tam, gdzie szybkość jest ważniejsza niż niezawodność – np. transmisje wideo lub dane telemetryczne z sensorów). W kontekście rolnictwa warstwa transportowa pozwala np. na ciągły przesył danych z maszyn rolniczych do centralnego systemu zarządzania.

## Slide 29: Warstwa internetowa (Internet Layer)
Warstwa internetowa odpowiada za adresowanie i przesyłanie pakietów między różnymi sieciami. Kluczowym protokołem tej warstwy jest IP (Internet Protocol), który nadaje unikalny adres każdemu urządzeniu w sieci. Pakiety danych są kierowane na podstawie tych adresów. W praktyce rolniczej ta warstwa umożliwia np. komunikację między ciągnikiem wyposażonym w system GPS a serwerem przetwarzającym dane o położeniu i trasie.

## Slide 30: Warstwa dostępu do sieci (Network Access Layer)
To najniższa warstwa modelu TCP/IP, odpowiedzialna za fizyczne przesyłanie danych (np. przez kabel, fale radiowe) oraz dostęp do medium transmisyjnego. Obejmuje technologie takie jak Ethernet, Wi-Fi, LTE, LoRa czy 5G. W nowoczesnych gospodarstwach rolnych warstwa ta obsługuje np. komunikację między stacjami pogodowymi, sensorami glebowymi, a lokalnym routerem lub bramą IoT. Jej poprawne działanie ma kluczowe znaczenie dla niezawodności całej infrastruktury.

## Slide 31: TCP/IP a model ISO/OSI – porównanie
Model TCP/IP jest uproszczony względem siedmiowarstwowego modelu ISO/OSI – składa się tylko z czterech warstw, które łączą funkcje warstw OSI. Przykładowo: warstwa aplikacji TCP/IP łączy w sobie funkcje trzech górnych warstw OSI (aplikacji, prezentacji i sesji). To sprawia, że TCP/IP jest łatwiejszy w implementacji i bardziej elastyczny w środowiskach produkcyjnych. Znajomość obu modeli pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania sieci i rozwiązywać problemy związane z łącznością w rolnictwie precyzyjnym.

## Slide 32: Schemat modeli TCP / IP a OSI
Schemat modelu OSI, od dołu:
1 Warstwa fizyczna: Koduje dane do postaci bitów (0 i 1) i przesyła je przez medium transmisyjne, takie jak kable czy fale radiowe.
2 Warstwa łącza danych: Kontroluje dostęp do medium transmisyjnego i adresuje dane w sieciach lokalnych (LAN) za pomocą adresów fizycznych (MAC).
3 Warstwa sieci: Odpowiada za adresowanie logiczne (np. adresy IP) i wyznaczanie optymalnej trasy przesyłu danych w sieciach rozległych.
4 Warstwa transportu: Zapewnia niezawodną transmisję danych między urządzeniami. Dzieli dane na segmenty, dodaje informacje o porządkowaniu i umożliwia ich ponowne składanie na urządzeniu docelowym.
5 Warstwa sesji: Zarządza sesjami komunikacyjnymi, np. podczas korzystania z aplikacji WWW czy wideokonferencji. Umożliwia nawiązywanie, utrzymywanie i kończenie sesji.
6 Warstwa prezentacji: Odpowiada za formatowanie, kodowanie i dekodowanie danych. Informuje o typach przesyłanych plików i zapewnia ich odpowiednie przetwarzanie na urządzeniach źródłowych i docelowych.
Warstwa aplikacji: Umożliwia użytkownikom końcowym korzystanie z aplikacji sieciowych, takich jak przeglądarki internetowe, poczta elektroniczna czy komunikatory. Jest to warstwa najbliższa użytkownikowi.
Obok schemat modelu TCP/IP, gdzie występują tylko cztery warstwy: od dołu warstwa
dostępu do sieci
Internetowa
Transportu
aplikacji

## Slide 33: HTTP i HTTPS: protokoły przeglądania Internetu
HTTP (HyperText Transfer Protocol) to podstawowy protokół umożliwiający przesyłanie danych między przeglądarką a serwerem. Wersja HTTPS (z literą „S” od Secure) zapewnia szyfrowanie transmisji, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika. W gospodarstwach rolnych protokoły te umożliwiają np. dostęp do aplikacji pogodowych, zarządzanie danymi gospodarstwa w chmurze czy korzystanie z e-usług rolniczych. Stosowanie HTTPS jest dziś standardem przy przesyłaniu wrażliwych danych.

## Slide 34: FTP: protokół przesyłania plików
FTP (File Transfer Protocol) umożliwia przesyłanie plików między komputerami w sieci, szczególnie przydatny w pracy z dużymi zbiorami danych, np. mapami gospodarstwa, danymi z czujników lub dronów. Choć FTP nie oferuje domyślnego szyfrowania (co jest wadą), jego bezpieczna wersja SFTP (Secure FTP) znajduje zastosowanie w transferze plików między serwerami a lokalnymi komputerami. W rolnictwie może być wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania maszyn lub wymiany danych z doradcami.

## Slide 35: SMTP: wysyłanie poczty elektronicznej
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół odpowiedzialny za wysyłanie wiadomości e-mail. W kontekście gospodarstwa umożliwia komunikację z kontrahentami, instytucjami, a także automatyczne wysyłanie raportów generowanych przez systemy monitoringu upraw lub stacji pogodowych. SMTP działa najczęściej w parze z innymi protokołami odbiorczymi (POP3, IMAP), zapewniając pełną obsługę poczty elektronicznej.

## Slide 36: DNS: tłumaczenie nazw domenowych
DNS (Domain Name System) działa jak "książka telefoniczna" Internetu – tłumaczy łatwe do zapamiętania nazwy domen (np. agrarportal.pl) na adresy IP potrzebne do komunikacji między urządzeniami. Bez DNS użytkownicy musieliby pamiętać numery IP każdego serwera. W gospodarstwach DNS pośrednio umożliwia szybki dostęp do usług rolniczych online, zdalnego sterowania urządzeniami IoT czy aktualizacji systemów ERP.

## Slide 37: DHCP: automatyczna konfiguracja sieci
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatycznie przydziela adresy IP i inne parametry sieciowe (maski podsieci, bramy domyślne), dzięki czemu użytkownicy nie muszą ich wpisywać ręcznie. W praktyce oznacza to prostą konfigurację nowych urządzeń – wystarczy je podłączyć, a system sam przydzieli niezbędne dane. W gospodarstwach DHCP ułatwia pracę z czujnikami, kamerami IP, maszynami rolniczymi z systemami telematycznymi.

## Slide 38: Adresacja IP, maski podsieci i brama domyślna
Adres IP identyfikuje urządzenie w sieci, a maska podsieci określa, która część adresu definiuje sieć, a która urządzenie. Brama domyślna to adres urządzenia (zwykle routera), które przekazuje dane poza lokalną sieć. Znajomość tych pojęć jest istotna przy konfiguracji urządzeń w gospodarstwach – np. systemów monitorujących szklarnie, zbiorników na wodę lub paszowozów z GPS.

## Slide 39: Przykłady praktyczne w gospodarstwie
Współczesne gospodarstwa wykorzystują protokoły sieciowe na wiele sposobów: DNS i DHCP pozwalają na sprawne podłączenie urządzeń do Internetu, SMTP automatyzuje raportowanie stanu upraw, HTTPS chroni dane w aplikacjach zarządzających produkcją, FTP służy do przesyłania danych z dronów i stacji pogodowych. Znajomość działania protokołów to krok w kierunku cyfrowego i bezpiecznego rolnictwa.

## Slide 40: Router – centrum zarządzania ruchem sieciowym
Router to urządzenie sieciowe, które łączy różne sieci i kieruje ruchem danych między nimi. Najczęściej wykorzystywany w domach i gospodarstwach do łączenia sieci lokalnej (LAN) z Internetem. Działa w warstwie sieciowej modelu OSI (warstwa 3), analizując adresy IP pakietów danych i wybierając najefektywniejszą drogę ich przesyłu. W praktyce rolniczej router zarządza dostępem do Internetu dla komputerów biurowych, czujników IoT i systemów monitoringu. Jego prawidłowa konfiguracja wpływa na stabilność i bezpieczeństwo komunikacji.

## Slide 41: Switch – szybkie połączenia wewnątrz sieci
Switch (przełącznik) to urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami w sieci lokalnej, np. komputerami, serwerami, drukarkami. Działa w warstwie 2 modelu OSI (łącza danych) i kieruje pakiety danych bezpośrednio do właściwego odbiorcy, co zwiększa wydajność i redukuje kolizje danych. W gospodarstwach rolnych może być wykorzystywany w biurze, magazynie lub centrum sterowania do zarządzania ruchem w sieci wewnętrznej, zwłaszcza przy dużej liczbie urządzeń.

## Slide 42: Access Point – rozszerzenie zasięgu Wi-Fi
Access Point (punkt dostępowy) umożliwia urządzeniom bezprzewodowym (np. laptopom, smartfonom, czujnikom IoT) łączenie się z siecią lokalną. Najczęściej stosowany w dużych obiektach, gdzie sygnał z routera nie dociera do wszystkich pomieszczeń. W rolnictwie Access Point może zapewnić łączność w budynkach gospodarczych, szklarniach czy na otwartej przestrzeni, wspierając zdalny odczyt danych z sensorów lub kamer. Warto zadbać o rozmieszczenie urządzeń w sposób zapewniający pokrycie całego terenu.

## Slide 43: Modem – połączenie z Internetem szerokopasmowym
Modem to urządzenie, które przekształca sygnały cyfrowe z sieci komputerowej na sygnały analogowe (i odwrotnie), umożliwiając dostęp do Internetu przez sieć telefoniczną, kablową lub mobilną (LTE/5G). W nowoczesnych instalacjach często zintegrowany z routerem. W gospodarstwach rolnych modem umożliwia łączność w lokalizacjach oddalonych od miast, szczególnie przy zastosowaniu Internetu mobilnego. Warto wybierać modemy z funkcją awaryjnego przełączania (failover), co zwiększa niezawodność połączenia.

## Slide 44: Przykład konfiguracji sieci lokalnej w gospodarstwie
Przykład prostej sieci: modem LTE łączy się z routerem, do którego podłączony jest switch zarządzający siecią przewodową w budynku. Access Point zapewnia dostęp Wi-Fi w oddalonym magazynie. Komputery, rejestratory danych z maszyn i czujniki środowiskowe przesyłają dane do serwera lokalnego lub chmury. Kluczowe etapy konfiguracji to: nadanie adresów IP, ustawienie haseł, aktualizacja oprogramowania oraz skonfigurowanie zabezpieczeń (np. firewall). Taka struktura umożliwia zdalne zarządzanie produkcją i monitorowanie zasobów.

## Slide 45: Dobre praktyki rozmieszczania urządzeń sieciowych
Efektywna sieć w gospodarstwie wymaga przemyślanego rozmieszczenia sprzętu. Routery i punkty dostępowe powinny znajdować się centralnie i wysoko, z dala od przeszkód (metalowych konstrukcji, ścian nośnych). Należy unikać zakłóceń ze strony innych urządzeń elektrycznych. W przypadku urządzeń przewodowych ważne jest użycie ekranowanych kabli i zabezpieczenie ich przed wilgocią. Warto również zaplanować zasilanie awaryjne (UPS) i regularnie testować działanie poszczególnych segmentów sieci.

## Slide 46: Dlaczego bezpieczeństwo sieci jest kluczowe?
Bezpieczeństwo sieci komputerowej chroni dane przed utratą, kradzieżą oraz nieautoryzowanym dostępem. W środowisku rolniczym, gdzie dane z sensorów, urządzeń IoT czy systemów zarządzania gospodarstwem są gromadzone i przesyłane cyfrowo, zagrożenia mogą prowadzić do strat finansowych i operacyjnych. Cyberataki (np. ransomware) mogą sparaliżować pracę całego gospodarstwa. Dlatego już na etapie projektowania sieci należy uwzględniać mechanizmy ochronne.

## Slide 47: Najczęstsze zagrożenia w sieciach
W sieciach komputerowych możemy wyróżnić kilka typowych zagrożeń:
Nieautoryzowany dostęp – próba zalogowania się do systemu przez osobę z zewnątrz.
Podsłuchiwanie (sniffing) – przechwytywanie danych przesyłanych w sieci.
Złośliwe oprogramowanie – wirusy, trojany, oprogramowanie szpiegujące.
Ataki typu DoS/DDoS – przeciążanie sieci celem jej zablokowania.
Spoofing i phishing – podszywanie się pod inne urządzenia lub użytkowników.
Znajomość zagrożeń to pierwszy krok do ich skutecznego zapobiegania.

## Slide 48: Zabezpieczenia podstawowe
Podstawowe środki ochrony sieci to:
Silne hasła – unikalne, regularnie zmieniane, o odpowiedniej długości.
Szyfrowanie transmisji – np. WPA3 dla sieci Wi-Fi.
Firewall – bariera między siecią wewnętrzną a zewnętrzną.
Antywirus i antyspyware – ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.
Aktualizacje oprogramowania – usuwają znane luki bezpieczeństwa.
W gospodarstwie rolnym zaleca się stosowanie firewalli sprzętowych i segmentację sieci (np. oddzielne sieci dla gości, maszyn i systemów zarządzania).

## Slide 49: Dobre praktyki w gospodarstwach rolnych
W praktyce rolniczej warto stosować:
Silne zabezpieczenia sieci Wi-Fi – unikać otwartych i słabo zabezpieczonych punktów dostępowych.
Dostęp na poziomie użytkownika – ograniczanie uprawnień w systemie.
Monitoring logów sieciowych – szybkie wykrywanie nieprawidłowości.
Segmentacja sieci – separacja urządzeń (np. czujniki pola oddzielnie od komputerów administracyjnych).
Szkolenie użytkowników – podnoszenie świadomości zagrożeń wśród pracowników.
Bezpieczeństwo to proces – wymaga regularnej oceny i dostosowywania do zmieniających się warunków technologicznych i operacyjnych.

## Slide 50: Wprowadzenie do Internetu Rzeczy (IoT)
Czym jest Internet Rzeczy i jak zmienia rolnictwo?
Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to koncepcja, w której urządzenia elektroniczne – takie jak czujniki, maszyny, drony, stacje pogodowe czy systemy nawadniania – są połączone z siecią i mogą automatycznie wymieniać dane. Dzięki temu możliwe jest zdalne monitorowanie i zarządzanie procesami rolniczymi w czasie rzeczywistym.

## Slide 51: Zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT)
W gospodarstwach rolnych IoT wspiera m.in.:
monitorowanie wilgotności gleby i warunków klimatycznych,
automatyczne dozowanie nawozów i wody,
śledzenie położenia maszyn i zwierząt,
analizę plonów i zdrowia roślin.
Dane zebrane przez urządzenia IoT trafiają do systemów analitycznych, wspierając precyzyjne podejmowanie decyzji. To kluczowy element rolnictwa precyzyjnego oraz zrównoważonego zarządzania zasobami.
Aby IoT działało efektywnie, konieczna jest stabilna i bezpieczna sieć – stąd rola odpowiednio zaprojektowanej infrastruktury komunikacyjnej (Wi-Fi, LTE, LoRaWAN, itp.). W kolejnych wykładach przyjrzymy się dokładniej konkretnym przykładom zastosowania tych technologii w praktyce rolniczej.

## Slide 52: Podsumowanie
W dzisiejszym wykładzie omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi w kontekście ich zastosowania w rolnictwie:
Typy topologii sieci (magistrala, pierścień, gwiazda, siatka) i ich znaczenie dla organizacji połączeń między urządzeniami.
Rodzaje sieci: PAN, LAN, MAN i WAN – różniące się zasięgiem i przeznaczeniem.
Urządzenia sieciowe: modem, router, switch, access point – ich funkcje i zastosowanie w prostych i złożonych sieciach.
Bezpieczeństwo sieciowe – podstawowe zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia infrastruktury.
Wprowadzenie do Internetu Rzeczy (IoT) – nowoczesne technologie łączności w gospodarstwie rolnym.
Sieci komputerowe stanowią kręgosłup rolnictwa precyzyjnego, wspierając automatyzację, monitorowanie zasobów i podejmowanie decyzji opartych na danych.

## Slide 53: Pytania kontrolne
Jakie są główne różnice między routerem a switchem?
W jakiej topologii sieci wszystkie urządzenia są połączone centralnie?
Który typ sieci najlepiej nadaje się do monitorowania mikroklimatu w szklarni?
Wymień trzy potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w sieci lokalnej w gospodarstwie.
Podaj przykład zastosowania IoT w produkcji roślinnej.
Dlaczego odpowiednie rozmieszczenie urządzeń sieciowych jest ważne na terenie gospodarstwa?

## Slide 54: Autor utworu: Leszek Sieczko
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23