## Slide 1: Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2
Stanowisko komputerowe
Dr inż. Małgorzata Kunowska-Slósarz
Instytut Nauk o Zwierzętach

## Slide 3
Praca biurowa
proste rutynowe prace,
prace twórcze
Banki, giełdy, firmy ubezpieczeniowe, prawnicze, notarialne, podatkowe, doradcze, informatyczne, administracji państwowej itp.
Cechą charakterystyczną pracy biurowej jest jej niematerialny produkt, który powstaje w procesie zbierania i przetwarzania informacji. Zbieranie i przetwarzanie informacji jest podstawą różnego typu zarządzeń, decyzji czy prognoz.

## Slide 4
wszystkie prace biurowe - prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej.
Pozycja ta daje dobrą stabilizację dla precyzyjnej pracy rąk, skutkuje niewielkim kosztem energetycznym wykonywanych czynności, gdyż nie angażuje dużych grup mięśni. W tym kontekście praca biurowa jest określana jako lekka. Jednak praca ta zwłaszcza wykonywana w nieodpowiednich warunkach, może stać się źródłem wielu uciążliwości prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej lub psychicznej pracownika, a w konsekwencji również znacznego spadku wydajności pracy.
Praca biurowa

## Slide 5
Ergonomia w pracy – obowiązki pracodawcy
czy
fanaberie pracownika?

## Slide 6
Skutki obsługi komputera
Obciążenie narządu wzroku – zamazywanie obrazu lub czytanego tekstu, pieczenie, zmęczenie, zaczerwienienie i ból oczu, zmiany percepcji barw, bóle i zawroty głowy, światłowstręt i niemożność długiego czytania (dwa ostatnie objawy mają podłoże raczej psychiczne), a nawet zaburzenia żołądkowe czy skurcze mięśni.
Obciążenia mięśniowo-szkieletowe - niekorzystne obciążenie kręgosłupa (wzrost ciśnienia krążków), statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców, które sprzyja tworzeniu się nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa. Zaburzenia krążenia w obrębie ud mogą wynikać ze zbyt wysokiego siedziska i nieprawidłowo ukształtowanej krawędzi płyty siedziska.

## Slide 7
Brak aktywności fizycznej powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych - spowolnienie krążenia, spłycenie oddechu może być przyczyną niedotlenienia, przejawiającego się znużeniem, zmniejszeniem wydolności fizycznej i umysłowej.
Stres psychologiczny – niepokój i nerwowość, znużenie, osłabienie, pieczenie skóry, obniżenie koncentracji uwagi, trudności w myśleniu oraz skłonność do zapominania
Skutki obsługi komputera

## Slide 8
Analizie powinny być poddawane wszystkie elementy stanowisk pracy w celu ich poprawy, tak aby warunki pracy gwarantowały:
Dostatecznie przestronne pomieszczenia dla pracowników, wydzieloną przestrzeń dla klientów, wystarczająca przestrzeń na biurku na dokumenty i komputer, bezpieczne drogi komunikacyjne
Odpowiadające wymaganiom wyposażenie w narzędzia pracy (sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, faksy, oprogramowanie)
Właściwe wyposażenie w meble – zwłaszcza ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej
Prawidłowe warunki równomiernego oświetlenia pomieszczeń i pola pracy (np. brak odbić na ekranie monitora) zapewniające pracę nieprowadzącą do nadmiernego zmęczenia wzroku, co jest szczególnie istotne przy intensywnej pracy wzrokowej z monitorem
Niski poziom hałasu, zgodny z normami hałasu dla pracy umysłowej
Temperaturę i wilgotność pomieszczeń zapewniające komfort cieplny

## Slide 9
Wymagania dotyczące pomieszczeń
Pomieszczenia pracy – są to pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników w celu wykonywania pracy
Pomieszczenia te i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności powierzchnia pomieszczeń pracy i ich wysokość powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

## Slide 10
Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy (tj. tych w których pracownicy przebywają powyżej 4h) powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej przestrzeni podłogi (nie zajętej przez maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy).
Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m, jeżeli w pomieszczeniach tych nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Pomieszczenia

## Slide 11
Dopuszcza się obniżenie wysokości tych pomieszczeń do 2,5m jeżeli:
W pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia
Pomieszczenia

## Slide 12
Wysokość pomieszczeń
Tam, gdzie pracownicy przebywają od 2 do 4 godzin w ciągu doby, nie może być mniejsza niż 2,2 m.
Oświetlone światłem dziennym oraz światłem elektrycznym (spełniającym wymagania określone w polskich normach)
Okna w pomieszczeniach powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. W pomieszczeniach należy utrzymywać temperaturę nie niższą niż 18° oraz zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację (urządzenia wentylacji mechanicznej powinny być tak instalowane, aby strumień powietrza nie był kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy).

## Slide 13
Organizacja przestrzenna stanowisk pracy biurowej
Powinna być dostosowana do charakteru i wymagań wykonywanej pracy
Jeżeli jest to praca rutynowa, prosta, o zautomatyzowanym toku, wymagająca stałej łączności między stanowiskami, wówczas dobrym rozwiązaniem będzie pomieszczenie wielkoprzestrzenne – najlepiej w miarę komplikacji zadań, podzielone na strefy pracy grupowej, czy boksy biurowe
Wielkoprzestrzenne rozwiązania pomieszczeń pracy spotyka się w instytucjach o dużej liczbie stanowisk pracy biurowej- banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, gdzie poszczególne sprawy załatwia się w kolejnych stanowiskach – sprzyja to dobrej organizacji pracy zespołowej i dyscyplinie pracy, jest dobra w pracy rutynowej – zaspakaja potrzeby socjalne, przeciwdziała monotonii i znużeniu.

## Slide 14
Tam, gdzie w pracy biurowej występuje przewaga pracy twórczej i koncepcyjnej korzystniejsze są pomieszczenia indywidualne nie większe niż na 3 stanowiska, a wielkoprzestrzenna koncepcja organizacji nie jest korzystna, a przeciwnie utrudnia wykonanie pracy
Pracownicy koncepcyjni lepiej czują się i wydajniej pracują w pomieszczeniach wydzielonych czy w pomieszczeniach indywidualnych – daje duży komfort psychiczny
Organizacja przestrzenna stanowisk pracy biurowej

## Slide 15
Wielkość powierzchni w pomieszczeniach
konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości powietrza do oddychania. Pomieszczenie musi mieć odpowiednią kubaturę dla ilości osób w niej pracujących.
Układ przestrzenny elementów wyposażenia stanowisk powinien zapewnić bezkolizyjne dojście i przemieszczanie się pracowników w miejscu pracy. Szerokość przejścia w biurach powinna być nie mniejsza niż 60 cm, a przy ruchu dwukierunkowym 100 cm, minimalna wys. 200 cm.
Podłoga równa, bez kabli i leżących przedmiotów

## Slide 16
Przestrzeń stanowiska pracy
To pole pracy: powierzchnia dla materiałów, narzędzi, i wolna przestrzeń pozwalająca na swobodę ruchu rąk przy wykonywaniu czynności. Rozmieszczenie elementów potrzebnych do pracy powinno być komfortowe, w optymalnym zasięgu obu rąk
Podstawowe kryterium to dystans zasięgu maksymalnego rąk – zakreślając na blacie zasięg wyprostowanych kończyn górnych. Przekroczenie tej granicy – pochylenie tułowia (jest to akceptowane, gdy występuje rzadko, czynność jest krótkotrwała)

## Slide 17
Praca ciągła o dużym nasileniu powinna odbywać się w polu optymalnego zasięgu rąk, którego granica jest zakreślana przy przedramionach zgiętych pod kątem prostym
Aby uniknąć pozycji wymuszonych elementy pracy powinny być zlokalizowane przynajmniej w granicach zasięgu maksymalnego rąk (głębokość w płaszczyźnie blatu: 50cm, w kierunkach bocznych 60cm). Standardowe wymiary stołu biurowego: szerokość 150cm, głębokość 75 cm
Sięganie powyżej barku (87 cm dla kobiet i 94 cm dla mężczyzn) nie jest wskazane
Przestrzeń stanowiska pracy

## Slide 18
Elementy typowego stanowiska komputerowego
Stanowisko komputerowe powinno być dostosowane pod względem przestrzennym do wymiarów 90% dorosłej populacji
Typowe stanowisko składa się z następujących elementów:
Zasadnicze: stół, krzesło, monitor i klawiatura
Dodatkowe: uchwyt na dokumenty, podnóżek, wspornik nadgarstkowy
Wszystkie te elementy powinny mieć jak najwięcej możliwości regulacji wysokości, kątów nachylenia i wzajemnego położenia.

## Slide 19
Stół
Wielkość i wysokość stołu oraz proporcje między nim a siedziskiem odgrywają istotną rolę ze względu na zapewnienie naturalnego położenia ramion podczas pracy i możliwość oparcia się na nim użytkownika. Dlatego zaleca się, aby stół:
Zapewniał dogodne położenie kończyn górnych, czyli przedramię wsparte na podłokietniku znajdowało się pod kątem zbliżonym do prostego (90°) w stosunku do ramion
Wysokość umożliwiała użytkownikowi właściwy kąt obserwacji, a także odpowiednią przestrzeń dla nóg
Przednia krawędź blatu stołu była łagodnie zaokrąglona
faktura matowa lub półmatowa, aby uniknąć refleksów światła, pochodzących z otoczenia
stabilność ze względu na obciążenie sprzętem komputerowym i możliwość oparcia się na nim użytkownika

## Slide 20
stół
minimalna wielkość powinna wynosić 80x120cm
Wskazane jest aby, stół miał możliwość regulacji wysokości
Wysokość biurka musi zapewniać możliwość naturalnego ułożenia dłoni przy obsłudze klawiatury i odpowiedni kąt obserwacji monitora.
Średnio przyjmuje się za standardową wysokość 72-75 cm

## Slide 21
Klawiatura
Powinna być umieszczona w linii pośrodkowej ciała operatora ze względu na fakt, że ma ona decydujący wpływ na wydajność (szybkość wykonania zadania i na liczbę popełnianych błędów) oraz na komfort wykonywania pracy. Zalecaną pozycją rąk jest swobodne „fruwanie nad klawiaturą” z możliwością okresowego wsparcia nadgarstka o podkładkę. Istotne jest, aby ręka nie była nadmiernie wygięta grzbietowo w stawie nadgarstkowym oraz by nie opierała się o kant stołu na wysokości kanału nadgarstka.

## Slide 22
Myszka
Powinna leżeć na tej samej płaszczyźnie co klawiatura i tak blisko klawiatury, jak to tylko możliwe. Podczas obsługi myszy występuje inny zakres ruchów ramienia i odchylenie ręki w stawie nadgarstkowym. W efekcie operatorzy stosujący mysz skarżą się przeważnie na bóle i przeciążenie mięśni, głównie barków, przedramion i rąk, a rzadziej zgłaszają bóle w okolicy nadgarstka, co dotyczy przede wszystkim osób stosujących klawiaturę.

## Slide 23
Monitor
Powinien stać przed operatorem, na właściwej wysokości, czyli w polu optymalnego widzenia lub w jego najbliższym sąsiedztwie.
Odległość ekranu monitora od twarzy operatora winna wynosić od 50 do 80 cm, zapewniając by kąt obserwacji ekranu wynosił 20-50° w dół od linii poziomej prowadzonej na wysokości oczu. Taka organizacja stanowiska pracy pozwoli na zminimalizowanie obciążenia oczu i karku. Najczęściej spotykaną nieprawidłowością jest umieszczenie monitora za wysoko, zwykle na linii centralnej oczu.

## Slide 24
Monitor
Nieprawidłowości:
Umieszczanie monitora na tle okna, którego wysoka luminacja w słoneczny dzień może ograniczać znacznie czytelność obrazu na ekranie. Towarzyszy temu często stosowanie żaluzji lub kotar, które niewystarczająco tłumią światło w słonecznym dniu
Ustawianie monitorów ekranem w stronę okien. Wówczas na ekranie tworzy się jasny obraz, co może istotnie utrudniać odczytywanie danych
Ustawienie monitora bezpośrednio pod oprawami oświetleniowymi, co sprzyja występowaniu odbić od błyszczącego blatu stołu czy klawiatury.

## Slide 25
Monitor
Optymalne jest ustawienie monitora w taki sposób, aby linia obserwacji operatora była równoległa do linii opraw i do okien. Zaleca się oświetlenie sufitowe.
Monitory powinny być ustawione bokiem do okien i w odległości minimum 1 metra, aby uniknąć odbić kierunkowych światła słonecznego lub fragmentów nieba.

## Slide 26
Krzesło
Powinno zapewniać:
Podparcie pod plecy, a szczególnie właściwie wyprofilowana płyta w okolicy lędźwiowej.
Uzyskanie właściwej wysokości płyty siedziska, która powinna być indywidualnie dopasowana. Wysokość płyty siedziska powinna być regulowana.
Oparcie powinno mieć regulację wysokości pomiędzy dolną krawędzią oparcia a płytą siedziska. Zaleca się, aby regulacja pochylenia oparcia i płyty były ze sobą zsynchronizowane. Pozwoli to uniknąć ucisku krawędzi przedniej płyty siedziska na dół podkolanowy i znajdujące się tam naczynia krwionośne, nerwy i ścięgna.

## Slide 27
krzesło
Możliwość dostosowania położenia podłokietników w celu uniknięcia zmęczenia mięśni rąk, wynikającego z obciążenia statycznego
wysokość siedziska – 40-50 cm od podłogi
Regulacja wysokości oparcia i regulacja pochylenia oparcia (pochylenia oparcia od 5°do przodu i 30° do tyłu)
Płyta siedziska powinna być wyprofilowaną odpowiednio do odcinka udowego nóg
Wyposażone w ruchome kółka, które umożliwią swobodne poruszanie.

## Slide 28
Kiedy podnóżek?
Jeśli używa się krzeseł nie posiadających regulacji wysokości płyty siedziska.
Jeśli operatorami sprzętu komputerowego są osoby niskiego wzrostu.
Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy można wyposażyć w podnóżek
powinien być ustawiony pod odpowiednim kątem (max 15°), tak aby możliwe było płaskie ustawienie na nim stóp

## Slide 29
Uchwyt na dokumenty
Pozwoli na ograniczenie częstych ruchów głowy oraz częstych zmian akomodacji oka. Najkorzystniej jest, gdy dokument znajduje się na tej samej wysokości oraz w takiej samej odległości od oka jak ekran monitora. Innym rozwiązaniem jest, gdy dokument znajduje się na wprost operatora, pomiędzy ekranem monitora a klawiaturą.

## Slide 30
Warunki przestrzenne do obsługi komputera
Jeśli w danym pomieszczeniu znajduje się więcej niż 1 komputer, to poszczególne stanowiska należy rozmieścić w ten sposób, aby minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi, równolegle do siebie ustawionymi monitorami wynosiła 60cm oraz pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego operatora wynosiła co najmniej 80 cm. Na jedno stanowisko komputerowe powinno przypadać przynajmniej 6 m2 powierzchni pomieszczenia o wysokości co najmniej 3,3 m.

## Slide 31
Parametry warunków pracy
zakres temperatury wynosi 20-22°C. Powinny być urządzenia klimatyzacyjne. Montując żaluzje lub zasłony w oknach można uniknąć nadmiernego nagrzewania się urządzeń ciepłem słonecznym.
Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 50-65%. Im wyższa temperatura tym niższa powinna być wilgotność, tak by w pomieszczeniu nie zrobiło się parno. Wilgotność >50% zapobiega także wytwarzaniu się nadmiernego natężenia pola elektrostatycznego w pobliżu komputera.
Prędkość ruchu nie może przekraczać 0,1-0,15 m/s, ponieważ wyższe wartości będą raczej odczuwane jako niepożądany przeciąg

## Slide 32
hałas
W przypadku wykonywania pracy z komputerem o dużym stopniu trudności zaleca się, aby poziom dźwięku był niższy niż 40-50-dB.
Źródła hałasu:
Hałas pochodzący od komputera (drukarka i wentylator)oraz urządzeń sieci komputerowej (np. serwery)
Hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych np. środki techniki biurowej (maszyny do pisania, kserokopiarki, telefony, telefaksy), urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne budynku (a zwłaszcza systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) oraz źródeł usytuowanych na zewnątrz budynku (głównie ruchu ulicznego i sąsiednich hałaśliwych obiektów)

## Slide 33
oświetlenie
W Polsce zgodnie z normą wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy z komputerem wynosi:
500 lx – dla pracy ciągłej, trudnych zadań wzrokowych, np.: wprowadzanie danych, odczytywanych na kliszach oraz słabej jakości dokumentach
300 lx – dla prac dorywczych, prostych zadań wzrokowych np. sporadyczne odszukiwanie informacji na ekranie

## Slide 34
Stres przy obsłudze komputera i sposoby jego przeciwdziałaniu
Czas pracy przy monitorach powinien być ograniczony do 4-5h
Źródła dyskomfortu:
Duża intensywność pracy
Nadmierna liczba godzin pracy
Monotonia i cząstkowość zadań
Abstrakcyjność pracy
Uzależnienie pracy od technologii

## Slide 35
Sposoby zwiększania wpływu pracowników pracujących przy komputerach na swą pracę:
Zaprojektowanie takiego systemu komputerowego, który pozostawia pewne możliwości decyzyjne
Zwiększenie uczestnictwa pracowników w kształtowaniu warunków pracy
Zwiększenie zakresu kontroli poprzez podnoszenie umiejętności obsługi komputera.
rotacja

## Slide 36
Monotonia pracy
W monotonii występują podobne symptomy jak przy zmęczeniu:
senność i otępienie myślowe (można przezwyciężyć przez przejście do zmiennej interesującej czynności)
Pojęcie monotonii określa zarówno sytuację w pracy, jak i stan psychiczny.
Monotonii sprzyjają:
mały zakres obserwacji
okazyjnie potrzebne zmiany pozycji
obecność jednostajnego, rytmicznego bodźca
braku możliwości ruchu ciała
ciepłe pomieszczenie robocze

## Slide 37
ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ PSYCHICZNYCH
obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań powinno być dostosowane do kwalifikacji i możliwości pracownika
należy wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć zjawiska wywołujące monotonię:
jednostajną pracę o dużej powtarzalności
niezmienność warunków otoczenia
zbyt dużą łatwość pracy, nie wymagającą myślenia
brak możliwości bezpośrednich kontaktów między pracownikami
konieczność długotrwałego napięcia uwagi

## Slide 38
Czas reakcji systemu – źródło stresu
Czyli czas upływający od wydania polecenia do pojawienia się odpowiedzi na ekranie
Nie jest wskazane, aby ten czas był za długi, bo to może przerywać płynność i ciągłość myślenia
Nie może też być za krótki, bo wtedy jest zaskoczeniem dla operatora, u którego mogą się pojawić psychofizjologiczne objawy stresu w postaci przyspieszonego rytmu serca oraz narastania liczby błędów.

## Slide 39
Nadmiernemu zmęczeniu można przeciwdziałać przez:
Wprowadzenie przerw w pracy.
mikropauzy, czyli bardzo krótkie, często niezauważalne przerwy, w czasie których dochodzi do rozluźnienia napiętych mięśni.
Łączenie pracy przy komputerze z pracami innego typu.
Wprowadzanie ćwiczeń gimnastycznych w ciągu dnia pracy.

## Slide 40
Przeciwskazania do pracy na stanowiskach komputerowych
Instytut Medycyny Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna mówią, że warunki pracy przy monitorach nie stwarzają ryzyka dla zdrowia osób charakteryzujących się normalnym stanem fizjologicznym organizmu.
Przeciwskazania dotyczą kobiet w ciąży, jak również osób, które cierpią na następujące rodzaje schorzeń: choroby aparatu przeziernego oka, wysoką krótkowzroczność nie dającą się skorygować szkłami, organiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego. Choroby psychiczne, wzmożona pobudliwość nerwowa, częste naczynioruchowe bóle głowy, choroby nerwów, mięśni, układu kostnego, przewlekłe zapalenie skóry, choroby układu oddechowego i cukrzyca, której towarzyszy zmienność percepcji ośrodka optycznego oka.

## Slide 41
Czy ergonomia się opłaca?
Zadbanie o odpowiednie narzędzia pracy i sprzęt będzie trochę droższe, lecz z pewnością koszt zwróci się, gdyż praca w takim środowisku jest bardziej sprawna i efektywna.
Ergonomia stanowiska pracy to, wbrew pozorom, sposób na niższe koszty pracownicze. Dzięki niej wszelkie problemy zdrowotne i możliwość wypadku przy pracy zostają ograniczone, tym samym nie narażając pracodawcę na koszty związane z leczeniem czy odszkodowaniem.

## Slide 42
Autor utworu:
Dr inż. Małgorzata Kunowska-Slósarz
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23