## Slide 1: Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Systemy zarządzania środowiskowego oraz gospodarka odpadami na przykładzie produkcji cukierków i suplementów diety (tabletki)
Prowadzący: Data:

## Slide 3: Cele zajęć
Przedstawienie procesu technologicznego produkcji cukierków i suplementów diety.
Identyfikacja aspektów środowiskowych w zakładzie.
Ocena wpływu procesu na środowisko.
Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.
Przegląd metod monitorowania i dokumentowania wyników.

## Slide 4: Charakterystyka produktów
Wyroby cukiernicze - wieloskładnikowe produkty spożywcze, charakteryzujące się znacznym stopniem przetworzenia surowców wyjściowych, stanowią wysoce skoncentrowany artykuł żywnościowy ze względu na minimalną lub małą zawartość wody: Czekolada, Chałwa, Nugaty,
Cukierki:
Karmelki,
Drażetki,
Cukierki pudrowe prasowane (tabletki)
Gumki (Żelki)
Suplementy diety - środki spożywcze, będące skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, które mają w założeniu uzupełniać dietę. Mogą korzystnie wpływać na zdrowie, ale nie są produktami leczniczymi.
Formy suplementów:
Tabletki
Kapsułki
Proszki
Płyny

## Slide 5: Charakterystyka branży i zakładu
Produkcja cukierków pudrowych / suplementów diety w formie tabletek.
Pakowanie w kartoniki jednostkowe.
Praca w reżimie GMP oraz HACCP.
Wyposażenie w nowoczesne linie automatyczne.

## Slide 6: Produkcja cukierków pudrowych
Przyjęcie i magazynowanie surowców
Mieszanie przygotowanie wsadu
Tabletkowanie
Kontrola jakości międzyoperacyjna
Pakowanie jednostkowe
Pakowanie zbiorcze i paletyzacja
Magazyn wyrobów gotowych

## Slide 7: Produkcja suplementów diety w formie tabletek
Przyjęcie i magazynowanie surowców
Mieszanie / granulacja / przygotowanie wsadu
Tabletkowanie
Kontrola jakości międzyoperacyjna
Pakowanie w blistry
Pakowanie jednostkowe (kartoniki)
Pakowanie zbiorcze i paletyzacja
Magazyn wyrobów gotowych

## Slide 8: Proces: przyjęcie i magazynowanie
Kontrola dokumentów surowcowych i parametrów jakości.
Magazyn w kontrolowanej temperaturze.
Zużycie energii: HVAC, oświetlenie, wózki elektryczne.
Odpady: opakowania (worki PE, big bagi, kartony).

## Slide 9: Proces: mieszanie i granulacja
Wagi automatyczne, mieszalniki, granulator.
Wysokie zapylenie → potrzeba odpylania i filtracji.
Zużycie energii elektrycznej i sprężonego powietrza.
Odpady: rozsypy, pyły, partie odrzucone po kontroli

## Slide 10: Proces: tabletkowanie
Użycie tabletkarek rotacyjnych.
Straty produktu podczas rozruchu i przezbrojeń.
Zużycie energii, smary techniczne, zużycie narzędzi.
Wymóg ciągłej filtracji i odpylania.

## Slide 11: Proces: pakowanie jednostkowe
Formowanie folii PVC/PVDC/Al.
Zgrzewanie, nacinanie, wyrzut niezgodnych opakowań.
Największe źródło odpadów opakowaniowych w produkcji.
Zużycie energii przez system grzewczy i kompresory.

## Slide 12: Proces: pakowanie w kartoniki
Kartoniarka automatyczna: składanie, klejenie, etykietowanie.
Odpady: odrzuty kartoników, taśmy, etykiety.
Zużycie energii średnie, przestoje generują straty.

## Slide 13: Proces: pakowanie zbiorcze i magazyn
Kartony zbiorcze, folie stretch.
Wózki elektryczne, owijarki.
Odpady: folia, kartony, uszkodzone palety.
Zużycie energii: ładowanie wózków, oświetlenie, HVAC

## Slide 14: Zasoby: maszyny
Mieszalniki, granulatory, młyny.
Tabletkarki.
Systemy odpylania i filtracji.
Blisterpaki, kartoniarki.
Wagi kontrolne, detektory metalu.
Kompresorownia i HVAC.

## Slide 15: Zasoby: personel
Operatorzy linii – obsługa urządzeń.
Brygadziści – kontrola przebiegu produkcji.
Technik UR – serwis maszyn, energetyka, pneumatyka.
Specjalista jakości – GMP, HACCP, dokumentacja.
Specjalista środowiskowy – ewidencja odpadów, raportowanie.

## Slide 16: Aspekty środowiskowe – definicja
Aspekt środowiskowy to element działalności przedsiębiorstwa, który może oddziaływać na środowisko.
Przykłady: odpady, emisje, pobór wody, zużycie energii.

## Slide 17: Identyfikacja aspektów – kategorie
Odpady produkcyjne
Odpady komunalne
Zużycie energii
Zużycie wody
Emisje pyłów i hałasu
Oddziaływanie logistyczne

## Slide 18: Odpady produkcyjne
Pyły i resztki surowców.
Odrzucone tabletki.
Odpady folii PVC/PVDC/Al z blistrowania.
Odpady kartonowe z pakowalni.

## Slide 19: Odpady komunalne
Papier, plastik, odpady zmieszane.
Tworzywa i folie z bieżącej działalności.
Pochodzenie: część socjalna, pomocnicza i produkcyjna.

## Slide 20: Zużycie energii
Energochłonne obszary:
  systemy HVAC,
  granulator, tabletkarka, blisterpak,
  kompresorownia.
Możliwości poprawy:
  monitorowanie zużycia energii,
  wyłączanie maszyn w trakcie długich przestojów,
  optymalizacja parametrów pracy kompresorów.

## Slide 21: Zużycie wody
Mycie i sanityzacja urządzeń i pomieszczeń.
Mycie stanowisk pracy.
Potencjał ograniczenia: harmonogram mycia, dobór urządzeń myjących, kontrola zużycia.

## Slide 22: Emisje do powietrza
Emisje pyłów wewnątrz hali produkcyjnej – kontrolowane przez instalacje odpylania.
Hałas od urządzeń technologicznych i kompresorowni.
Brak istotnych emisji gazowych do środowiska zewnętrznego (w typowym zakładzie tego typu).

## Slide 23: Ocena istotności aspektów – przykład
Najbardziej istotne aspekty:
Odpady folii PVC/PVDC/Al z blistrowania.
Zużycie energii przez system HVAC.
Zużycie energii przez kompresorownię.
Straty produktu (pyły, odrzuty tabletek).
Odpady opakowaniowe (kartony, folie).

## Slide 24: System zarządzania środowiskowego
Oparty na cyklu PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj).
Przykładowa norma: ISO 14001.
Integracja z istniejącymi systemami: ISO 9001, GMP, HACCP.
Cel: ciągłe doskonalenie efektów środowiskowych.

## Slide 25: Polityka środowiskowa – przykładowe cele
Redukcja odpadów blistrowych o 15% w ciągu 12 miesięcy.
Redukcja zużycia energii w kompresorowni o 10% w ciągu 12 miesięcy.
Osiągnięcie 100% segregacji odpadów produkcyjnych (folia, karton, plastik).
Redukcja czasu pracy maszyn na biegu jałowym o 20%.

## Slide 26: Plan działań (wybrane elementy)
Modernizacja cięcia folii w blisterpaku (mniejsze resztki).
Wdrożenie monitoringu zużycia energii (liczniki, system SCADA/Excel).
Szkolenia operatorów z zasad ekologicznej eksploatacji maszyn.
Wprowadzenie procedur i instrukcji segregacji odpadów.
Check-lista środowiskowa dla operatora linii.

## Slide 27: Odpowiedzialność
Kierownik produkcji – odpowiedzialny za realizację celów.
Specjalista ds. środowiska – dokumentacja, sprawozdawczość, audyty.
Operatorzy – stosowanie procedur, raportowanie odpadów, wpisy w kartach.
Utrzymanie ruchu – optymalizacja zużycia energii, utrzymanie sprawności urządzeń

## Slide 28: Terminy realizacji (przykładowy harmonogram)
Audyt wstępny i identyfikacja aspektów: 30 dni.
Zmiany techniczne (np. cięcie folii, ustawienia maszyn): 60 dni.
Szkolenia personelu: 90 dni.
Pierwsza analiza wyników monitoringu: 120 dni.
Audyt wewnętrzny systemu: 180 dni.

## Slide 29: Monitorowanie wyników
Odczyty energii (kWh) dla kluczowych linii i urządzeń.
Masa wytwarzanych odpadów (folia, kartony, odpady produkcyjne).
Czas pracy maszyn na biegu jałowym vs. czas produkcji.
Skuteczność segregacji odpadów – krótkie audyty porządkowe.

## Slide 30: Przykładowe formularze monitoringu
Karta monitoringu odpadów folii PVC/PVDC/Al – wypełniana przez operatora/brygadzistę.
Arkusz monitoringu zużycia energii blisterpaku – wpisy tygodniowe/miesięczne.
Lista kontrolna („check-lista”) dla operatora dotycząca aspektów środowiskowych.

## Slide 31: Zadanie do wykonania przez studentów
Analiza procesu technologicznego – identyfikacja aspektów środowiskowych.
Projekt działań ograniczających odpady blisterowe.
Opracowanie wskaźników KPI (np. kg odpadu / 1000 blisterów, kWh / 1000 szt.).

## Slide 32: Podsumowanie Pytania i dyskusja
Produkcja cukierków i suplementów diety wiąże się z istotnymi aspektami środowiskowymi.
Kluczowe obszary: odpady opakowaniowe, zużycie energii, straty produktu.
System zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001) umożliwia systematyczną poprawę.
Monitorowanie, dokumentacja i szkolenia to podstawa poprawy wyników środowiskowych.

## Slide 33: Autor utworu: Szymon Powałowski
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23