## Slide 1: Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Systemy informacji geograficznej Ćwiczenia 13 Wtyczki QGIS w zastosowaniach rolniczych

## Slide 3: Wtyczki QGIS w zastosowaniach rolniczych
QGIS jest programem ogólnym, ale dzięki wtyczkom można rozszerzyć go o narzędzia do pobierania danych, pracy z działkami, analiz glebowych, teledetekcji, klasyfikacji obrazów, hydrologii, modeli AI i rolnictwa precyzyjnego.
Wtyczki mogą wspierać pracę od poziomu pojedynczej działki i gospodarstwa, przez gminę, powiat i województwo, aż po analizy krajowe, europejskie i globalne.
Nie zastępują one rozumienia danych i metod, ale mogą znacząco przyspieszyć typowe zadania: pobranie warstw, obliczenie indeksów, selekcję pól, klasyfikację obrazu, analizę zlewni lub segmentację obiektów.
Najważniejsze jest dobranie wtyczki do konkretnego pytania rolniczego.

## Slide 4: Czym są wtyczki QGIS?
Wtyczka QGIS to dodatkowy moduł instalowany w programie, który dodaje nowe narzędzia, panele, algorytmy lub połączenia z usługami zewnętrznymi.
Wtyczki mogą być bardzo proste, np. pobierać dane z jednego serwisu, albo złożone, np. integrować QGIS z Google Earth Engine, modelami hydrologicznymi lub sieciami neuronowymi.
W rolnictwie szczególnie przydatne są wtyczki związane z danymi katastralnymi, geodezyjnymi, glebowymi, satelitarnymi, dronowymi, hydrologicznymi i środowiskowymi.
Należy pamiętać, że część wtyczek jest stabilna, a część eksperymentalna. Mogą też wymagać określonej wersji QGIS, dodatkowych bibliotek Pythona, konta użytkownika albo dostępu do internetu.
Dlatego każdą wtyczkę trzeba traktować jako narzędzie, które wymaga sprawdzenia jakości wyników.

## Slide 5: Instalacja, aktualizacja i bezpieczeństwo
Najczęściej wtyczki instaluje się z poziomu QGIS przez menu Wtyczki → Zarządzanie wtyczkami i instalacja.
Warto korzystać przede wszystkim z oficjalnego repozytorium QGIS albo z zaufanych repozytoriów twórców narzędzi.
Przed instalacją dobrze jest sprawdzić opis wtyczki, autora, datę ostatniej aktualizacji, zgodność z używaną wersją QGIS, zależności zewnętrzne oraz informację, czy wtyczka jest oznaczona jako eksperymentalna.
W pracy dydaktycznej i naukowej warto zapisywać wersję QGIS, wersję wtyczki i datę wykonania analizy, ponieważ wyniki mogą zależeć od zmian w algorytmach lub usługach sieciowych.
W projektach rolniczych szczególnie ważne jest też sprawdzenie układu współrzędnych, jednostek, rozdzielczości danych i poprawności geometrii po imporcie.

## Slide 6: Wtyczki do działek i danych publicznych w Polsce
W rolnictwie bardzo często punktem wyjścia jest identyfikacja działki, pola lub obszaru gospodarstwa.
W Polsce przydatne są m.in. wtyczki Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych oraz Pobieracz danych GUGiK.
Pierwsza z nich pozwala pobierać geometrię działek katastralnych oraz jednostek administracyjnych na podstawie identyfikatorów lub lokalizacji.
Druga ułatwia pobieranie danych przestrzennych z zasobów GUGiK, np. przez wskazanie punktu, warstwę wejściową albo jednostkę podziału terytorialnego.
W praktyce rolniczej można ich używać do przygotowania granic działek, ortofotomap, danych wysokościowych, granic administracyjnych i materiałów pomocniczych dla analiz gospodarstwa, gminy lub regionu.

## Slide 7: Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych
Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych jest szczególnie użyteczna wtedy, gdy znamy numer działki, obręb lub współrzędne punktu i chcemy szybko pobrać geometrię obiektu.
W rolnictwie może to być pierwszy krok do przygotowania mapy pola, sprawdzenia sąsiedztwa działek, połączenia danych ewidencyjnych z warstwami środowiskowymi albo wykonania analizy ograniczeń przestrzennych.
Na poziomie gospodarstwa wtyczka pomaga zebrać granice wielu działek i porównać je z rzeczywistymi polami produkcyjnymi.
Na poziomie gminy i powiatu umożliwia szybkie przygotowanie obszarów do analiz przestrzennych, np. konfliktów między rolnictwem, zabudową, wodami i obszarami chronionymi.
Trzeba jednak pamiętać o różnicy między działką katastralną a polem uprawnym. Jedno pole produkcyjne może składać się z kilku działek, a jedna działka może być użytkowana w różny sposób.

## Slide 8: Wtyczka: Pobieracz danych GUGiK
Pobieracz danych GUGiK ułatwia dostęp do publicznych danych geodezyjnych i kartograficznych bezpośrednio z QGIS.
W analizach rolniczych mogą to być m.in. ortofotomapy, dane wysokościowe, granice administracyjne, warstwy topograficzne i inne dane dostępne w zasobach publicznych.
Na poziomie pola i gospodarstwa dane te pomagają zweryfikować granice, ukształtowanie terenu, sieć dróg, rowy, cieki wodne i elementy otoczenia pól.
Na poziomie regionalnym mogą być podstawą do analiz retencji, erozji, spływu wody, dostępności infrastruktury i struktury użytkowania ziemi.
Ważne jest sprawdzanie metadanych: daty pozyskania, skali, rozdzielczości, układu współrzędnych i ograniczeń wykorzystania danych.

## Slide 9: Wtyczka: SoilTexture i dane glebowe
SoilTexture jest przykładem wtyczki specjalistycznej związanej z analizą właściwości gleby.
Jej zadaniem jest tworzenie mapy tekstury gleby na podstawie rastrów zawartości piasku i iłu oraz wybranego schematu klasyfikacji.
W rolnictwie tekstura gleby jest ważna dla oceny retencji wody, podatności na suszę, przepuszczalności, ryzyka erozji, możliwości uprawy różnych gatunków i interpretacji wyników teledetekcyjnych.
Na poziomie gospodarstwa taka warstwa może wspierać planowanie nawożenia, wapnowania, nawadniania i doboru upraw.
Na poziomie regionalnym może być elementem modeli suszy, potencjału retencji, jakości gleb i przydatności rolniczej. Wyniki powinny być jednak sprawdzane z lokalną wiedzą i danymi terenowymi.

## Slide 10: Semi-Automatic Classification Plugin
Semi-Automatic Classification Plugin, czyli SCP, jest jedną z najbardziej znanych wtyczek QGIS do pracy z danymi teledetekcyjnymi.
Pozwala m.in. przygotowywać obrazy satelitarne, wykonywać klasyfikację nadzorowaną, pracować na kanałach spektralnych, tworzyć próbki treningowe i oceniać wyniki klasyfikacji.
W rolnictwie może służyć do rozpoznawania klas pokrycia terenu, identyfikacji upraw, wydzielania roślinności, wody i gleby odkrytej oraz analizy zmian w czasie.
Na poziomie pola i gospodarstwa SCP może wspierać interpretację obrazów z dronów i satelitów.
Na poziomie regionu lub kraju może być elementem klasyfikacji użytkowania ziemi, monitoringu zasiewów, oceny szkód i tworzenia map tematycznych na podstawie Sentinel-2, Landsat lub innych danych.

## Slide 11: Agriculture Index Calculator
Agriculture Index Calculator jest przykładem wtyczki nastawionej na szybkie obliczanie indeksów spektralnych przydatnych w rolnictwie.
Takie indeksy jak NDVI, NDWI, EVI, SAVI, NBR lub LAI pomagają opisywać kondycję roślin, zawartość biomasy, stres wodny, odsłoniętą glebę, skutki suszy i uszkodzenia upraw.
Wtyczka może uprościć pracę osobom, które nie chcą ręcznie budować wyrażeń rastrowych w kalkulatorze QGIS.
Na poziomie pola wyniki indeksów mogą wskazywać fragmenty do lustracji, zmiennego nawożenia lub oceny szkód.
Na poziomie regionalnym i globalnym indeksy są podstawą monitoringu sezonowego, porównań między obszarami i oceny dynamiki roślinności w czasie.

## Slide 12: Remove Soil in Drone NDVI Map
Remove Soil in Drone NDVI Map jest przykładem wtyczki bardzo wąsko ukierunkowanej na przetwarzanie ortomozaik NDVI z dronów.
Jej idea polega na usunięciu pikseli gleby z mapy NDVI przez zastosowanie progu, poniżej którego wartości są ustawiane jako NoData.
W rolnictwie ma to sens szczególnie na wczesnych etapach rozwoju upraw, gdy w obrazie widoczne są jednocześnie rośliny i odkryta gleba.
Usunięcie gleby może poprawić analizę kondycji roślin, obsady, luk w łanie lub różnic między rzędami.
Trzeba jednak bardzo ostrożnie dobrać próg. Zbyt wysoki próg może usunąć słabe rośliny, a zbyt niski pozostawi część gleby i zniekształci interpretację indeksu.

## Slide 13: SDU Agro Tools
SDU Agro Tools to zestaw narzędzi ukierunkowanych na zastosowania rolnicze, w tym segmentację barwną i detekcję rzędów roślin.
Może być użyteczny przy analizie dużych ortomozaik z dronów, szczególnie w uprawach rzędowych, doświadczeniach polowych, szkółkach, plantacjach i ocenie obsady.
Segmentacja barwna pozwala oddzielać rośliny od tła, a detekcja rzędów może wspierać ocenę równomierności siewu, braków w rzędach lub uszkodzeń mechanicznych.
Na poziomie pojedynczej działki takie narzędzia pomagają w precyzyjnej lustracji i dokumentacji stanu uprawy.
W badaniach naukowych mogą służyć do półautomatycznego pozyskiwania cech fenotypowych z obrazów UAV.

## Slide 14: FARM tools
FARM tools jest przykładem bardziej rozbudowanego zestawu narzędzi geoanalitycznych dla QGIS.
Jego zastosowania obejmują m.in. pracę z szeregami czasowymi indeksów roślinności, pobieranie obrazów multispektralnych, radarowych i danych wysokościowych, tworzenie kompozytów gołej gleby oraz analizy monitoringu terenu.
W rolnictwie taka wtyczka może łączyć kilka etapów pracy: wybór obszaru, pobranie danych, przetworzenie obrazów, obliczenie wskaźników i interpretację zmian w czasie. Podobną rolę mogą pełnić narzędzia do analizy szeregów czasowych indeksów roślinności, np. RAVI.
Na poziomie gospodarstwa może wspierać ocenę sezonowej zmienności pól.
Na poziomie regionu i świata może być używana do monitoringu upraw, suszy, zmian użytkowania ziemi i oceny długoterminowych trendów środowiskowych.

## Slide 15: Environmental Assessment Studio
Environmental Assessment Studio pokazuje kierunek rozwoju wtyczek QGIS opartych na integracji z Google Earth Engine.
Tego typu narzędzia pozwalają wykonywać oceny środowiskowe dla wskazanego obszaru i okresu, a następnie sprowadzać wyniki do QGIS.
W rolnictwie może to obejmować analizę zmian pokrycia terenu, temperatury powierzchni, wskaźników roślinności, wody, suszy, trendów środowiskowych lub oddziaływania inwestycji.
Na poziomie gospodarstwa takie podejście może wspierać ocenę lokalnych zmian i ryzyk.
Na poziomie regionu, kraju i świata może być używane do szybkich analiz porównawczych, gdy lokalne dane są niewystarczające, ale dostępne są globalne zbiory satelitarne.

## Slide 16: geeSWAT, QSWAT i hydrologia rolnicza
Wtyczki związane z modelowaniem hydrologicznym są ważne dla analiz spływu, erozji, retencji i jakości wody.
geeSWAT integruje QGIS z Google Earth Engine i wspiera przygotowanie danych do modelowania SWAT, m.in. przez wybór obszaru, pobieranie danych DEM, glebowych i użytkowania ziemi.
QSWAT jest narzędziem powiązanym z modelem SWAT i służy do przygotowania oraz prowadzenia analiz zlewniowych.
W rolnictwie takie narzędzia są przydatne przy planowaniu melioracji, retencji, ocenie spływu powierzchniowego, strat składników pokarmowych i wpływu praktyk rolniczych na wodę.
Na poziomie regionalnym i globalnym hydrologiczne wtyczki pomagają przechodzić od map do modeli procesów.

## Slide 17: Plover i optymalizacja tras w terenie
Plover jest przykładem wtyczki, która nie dotyczy bezpośrednio teledetekcji, ale może mieć zastosowania rolnicze i logistyczne.
Jej zadaniem jest generowanie zoptymalizowanej trasy przechodzącej przez punkty, z możliwością uwzględniania granic i stref wyłączenia.
W gospodarstwie może to oznaczać planowanie kolejności odwiedzania punktów prób gleby, czujników, pułapek, miejsc lustracji chorób lub lokalizacji szkód.
Może też pomóc w organizacji prac terenowych, gdy trzeba zebrać dane z wielu punktów rozproszonych w polach.
Na poziomie regionalnym podobna logika może wspierać planowanie tras kontroli, inwentaryzacji lub monitoringu środowiskowego.

## Slide 18: GeoAI i Deepness
GeoAI i Deepness pokazują, jak QGIS może być rozszerzany o metody sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia.
GeoAI oferuje narzędzia do segmentacji i detekcji obiektów na danych przestrzennych, np. drzew, wody, budynków lub innych obiektów widocznych na obrazach.
Deepness umożliwia wykonywanie segmentacji, detekcji i regresji na rastrach ortofotograficznych z użyciem modeli sieci neuronowych w formacie ONNX.
W rolnictwie takie podejście może wspierać wykrywanie rzędów roślin, koron drzew, luk w łanie, zachwaszczenia, zalania, uszkodzeń, elementów infrastruktury lub obiektów niepożądanych.
Modele AI wymagają jednak walidacji lokalnej, ponieważ model dobrze działający na jednym typie obrazu może zawodzić w innych warunkach uprawy, oświetlenia lub rozdzielczości.

## Slide 19: PAT i inne narzędzia rolnictwa precyzyjnego
Warto znać także wtyczki i narzędzia tworzone specjalnie dla rolnictwa precyzyjnego, np. PAT – Precision Agriculture Tools.
Tego typu rozwiązania mogą wspierać czyszczenie danych z maszyn, interpolację danych z czujników, tworzenie rastrów z pomiarów, analizę obrazów teledetekcyjnych i grupowanie wielu warstw w strefy zarządzania.
W praktyce gospodarstwa oznacza to możliwość łączenia map plonu, przewodności gleby, prób glebowych, indeksów roślinności i danych wysokościowych.
Efektem mogą być strefy nawożenia, wapnowania, siewu, nawadniania lub lustracji.
Takie wtyczki pokazują, że QGIS może być nie tylko programem mapowym, ale także środowiskiem analizy danych produkcyjnych.

## Slide 20: Wtyczki pomocnicze przydatne w rolnictwie
Oprócz wtyczek ściśle rolniczych warto korzystać z narzędzi ogólnych, które wspierają codzienną pracę GIS.
QuickMapServices pomaga szybko dodać mapy podkładowe. Profile Tool i narzędzia terenowe pomagają analizować spadki, wysokość i przekroje. Zonal Statistics umożliwia podsumowania wartości rastra w granicach pól lub jednostek administracyjnych.
Wtyczki do pobierania danych OSM, pracy z WMS/WMTS, geokodowania, eksportu map internetowych albo kontroli topologii też mogą mieć zastosowanie rolnicze.
Przykład: dla każdego pola można obliczyć średni NDVI, średni spadek terenu, udział gleb lekkich lub odległość od cieku.
Najczęściej praktyczny projekt wymaga kilku wtyczek i narzędzi QGIS użytych w jednym spójnym workflow.

## Slide 21: Workflow: od pytania do mapy
Przykładowy workflow rolniczy może wyglądać następująco.
Najpierw pobieramy granice działek lub pól, np. z ULDK albo danych GUGiK. Następnie dodajemy ortofotomapę, dane wysokościowe, mapę glebową i obrazy satelitarne.
Kolejny krok to obliczenie indeksów roślinności, klasyfikacja obrazu albo analiza tekstury gleby. W zależności od problemu używamy SCP, Agriculture Index Calculator, SoilTexture, FARM tools lub narzędzi GEE.
Następnie wykonujemy podsumowania dla pól, buforów, gmin lub regionów oraz sprawdzamy wyniki w terenie albo porównujemy je z danymi produkcyjnymi.
Na końcu przygotowujemy mapę, raport, warstwę stref zarządzania albo dane wejściowe do dalszego modelowania.

## Slide 22: Ograniczenia i kontrola jakości
Wtyczki mogą znacznie przyspieszyć analizę, ale nie zwalniają z kontroli jakości danych i wyników.
Najczęstsze problemy to różne układy współrzędnych, niezgodne rozdzielczości rastrów, brak metadanych, zachmurzenie obrazów satelitarnych, błędy geometrii działek, niewłaściwe progi klasyfikacji i bezkrytyczne używanie modeli AI.
W rolnictwie szczególnie ważne jest, aby wynik mapowy miał sens agronomiczny. Wysoki lub niski indeks roślinności nie zawsze oznacza prostą przyczynę produkcyjną.
Należy łączyć wyniki z wiedzą terenową, historią zabiegów, pogodą, glebą i obserwacjami rolnika.
Dobra analiza GIS jest połączeniem narzędzia, danych, wiedzy merytorycznej i walidacji.

## Slide 23: Wtyczki QGIS dla rolnictwa - podsumowanie
Wtyczki QGIS tworzą elastyczny ekosystem narzędzi przydatnych w rolnictwie.
Część z nich wspiera dostęp do danych, np. działek, ortofotomap, DEM i zasobów publicznych. Inne służą do analizy gleb, teledetekcji, indeksów wegetacyjnych, klasyfikacji obrazów, hydrologii, tras terenowych i sztucznej inteligencji.
Na poziomie pojedynczej działki pomagają w lustracji, ocenie kondycji roślin, tworzeniu stref zarządzania i dokumentacji szkód.
Na poziomie regionu i świata wspierają monitoring upraw, suszy, zmian użytkowania ziemi, zasobów wodnych i ryzyk środowiskowych.
Najlepsze efekty daje nie jedna wtyczka, lecz dobrze zaplanowany workflow, w którym narzędzia QGIS są podporządkowane konkretnemu pytaniu rolniczemu.

## Slide 24: Autor utworu: Dariusz Gozdowski
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23