## Slide 1: GreenTechEducation - - SGGW dla gospodarki przyszłości
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
– podstawowy instrument prawny kształtowania przestrzeni
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

## Slide 3: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Inwestycja celu publicznego
i jej realizacja w przypadku braku planu miejscowego
Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycja celu publicznego - działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. (art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

## Slide 4: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Inwestycja celu publicznego
i jej realizacja w przypadku braku planu miejscowego
Art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Decyzje o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają w odniesieniu do:
1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda.

## Slide 5: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Inwestycja celu publicznego
i jej realizacja w przypadku braku planu miejscowego
  PROCEDURA WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – postępowanie w sprawie wydania decyzji
  MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA
  W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

## Slide 6: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Inwestycja celu publicznego
i jej realizacja w przypadku braku planu miejscowego
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – treść decyzji
Analiza przykładowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – analiza materiału źródłowego

## Slide 7: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy
Ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji:
zmiana zagospodarowania terenu, a także
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Każdy przypadek wymagający pozwolenia na budowę musi być poprzedzony wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.
Nie każde przedsięwzięcie objęte decyzją o warunkach zabudowy będzie później skutkowało koniecznością wnioskowania pozwolenia na budowę. Niektóre działania będą przeprowadzone tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

## Slide 8: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy
WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY
Art. 61. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
1a) teren jest położony na obszarze uzupełnienia zabudowy;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu (…) jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (…);
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
(…)

## Slide 9: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy
PROCEDURA UZYSKIWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – wniosek i decyzja
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZYSKANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

## Slide 10: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy
ANALIZA URBANISTYCZNA jako podstawa wydania decyzji o warunkach zabudowy
Art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, (…) na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu(…), jednak niemniejszej niż 50 m oraz nie większej niż 200 m, i przeprowadza na nim analizę cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub granicy działki obciążonej służebnością drogową, z której odbywa się główny wjazd na działkę.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

## Slide 11: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ETAP PLANOWANIA INWESTYCJI
Analiza terenu
ETAP PROJEKTOWANIA INWESTYCJI
Projektowanie inwestycji – projekt budowlany
ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
Realizacja prac budowlanych
Koncepcja inwestycji
Pozyskanie terenu
Opinie, uzgodnienia branżowe
Uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenie
Nadzór inwestorski, odbiory techniczne
ETAP UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI
Pozwolenie na użytkowanie
Użytkowanie obiektu

## Slide 12: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Rola aktu planowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w procedurze budowlanej
Art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
Art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
(…) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, (…)
Art. 34 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…).

## Slide 13: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Rola aktu planowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w procedurze budowlanej
Art. 35 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Prawo budowlane
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu (…)

## Slide 14: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Etap realizacji inwestycji – konieczność posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Art. 4. ustawa Prawo budowlane
Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.
Art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

## Slide 15: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Pozwolenie na budowę
Art. 3 pkt 12 ustawy Prawo budowlane
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

## Slide 16: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Przed robotami budowlanymi….
Robotę budowlaną można rozpocząć na podstawie:
pozwolenia na budowę albo
Zgłoszenia.
Art. 30 ust. 5. ustawy Prawo budowlane
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

## Slide 17: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

## Slide 18: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
PRZYDATNE POJĘCIA
Zabudowa jednorodzinna – jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi (§3 pkt 2 rozporządzenia).
Zabudowa zagrodowa – w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych (§3 pkt 3 rozporządzenia).
Budynek mieszkalny - budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny (§3 pkt 4 rozporządzenia)
Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. (art.3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane)

## Slide 19: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
PRZYDATNE POJĘCIA
Teren biologicznie czynny – teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie (§3 pkt 22 rozporządzenia).

## Slide 20: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
DZIAŁ II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Usytuowanie budynku
Dojścia i dojazdy
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych
Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Studnie
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Ogrodzenia

## Slide 21: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
§ 12.
1. Jeżeli z (…) przepisów nie wynika inaczej(…) budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

## Slide 22: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
§ 14.
1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.
2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

## Slide 23: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
§ 26.
1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.
2. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.
3. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.
(…)

## Slide 24: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
§ 39.
Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Slide 25: GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH POZBAWIONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH. PRAWO BUDOWLANE I JEGO ZWIĄZKI Z SYSTEMEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Warunki techniczne a lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
§ 39.
Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 40.
1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10oo-16oo. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.
3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m (…).

## Slide 26: ZALICZENIE I OMÓWIENIE PRAWIDŁOWYCH ROZWIĄZAŃ

## Slide 27: Literatura:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. nr 115, poz. 741)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz. 1225)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1116)

## Slide 28: Autor utworu: Joanna Budnicka-Kosior