## Slide 1: Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii Wykład 3 Wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli Limity krytyczne oraz granice tolerancji Monitorowanie Krytycznych Punktów Kontroli Działania Korygujące dr hab. Aleksandra Szydłowska

## Slide 3: Plan wykładu
Wprowadzenie.
Krytyczny Punkt Kontroli – definicja, metody wyznaczania.
Określenie wartości parametrów i limitów krytycznych oraz ich tolerancji.
Monitorowanie Krytycznych Punktów Kontroli.
Działania Korygujące.

## Slide 4: Określenie krytycznych punktów kontrolnych (CCPs) Zasada II Systemu HACCP
Wykonywane po przeprowadzonej uprzednio pełnej analizie zagrożeń (Zasada 1).
Istotny element w poprawnym opracowaniu i wdrażaniu systemu HACCP w zakładzie produkującym żywność.

## Slide 5: Krytyczny Punkt Kontrolny (CCP)
zgodnie z definicją Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) to krok, w którym kontrola (sterowanie, opanowanie) może być zastosowana i jest niezbędna do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do akceptowanego poziomu.

## Slide 6: Zasada 2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCPs)
CCP są ustanawiane na etapach, na których kontrola jest niezbędna, a wykryte odchylenie może skutkować produkcją potencjalnie niebezpiecznej żywności.
Środki kontrolne w CCP powinny wskazywać akceptowalny poziom kontrolowanego zagrożenia.
W jednym procesie produkcyjnym można zidentyfikować więcej niż jeden CCP.
Identyfikacja CCP jest czynnością opartą na drzewie decyzyjnym lub innych metodach, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zespołu HACCP. Można zastosować również inne podejścia, takie jak konsultacje eksperckie.

## Slide 7: CCPs
Zaleca się, aby dążyć do jak najmniejszej liczby CCP w danym procesie, ale takiej, która pozwoli zapewnić bezpieczeństwo produktu i pozwoli nad nimi właściwie panować.
Zbyt duża liczba CCP może utrudnić proces produkcyjny i nie zawsze przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

## Slide 8: Drzewko Decyzyjne (wg. Dodatku 4A, Zawiadomienie Komisji 2022/C 355/01)
Pytanie 1: Czy na tym etapie można kontrolować zagrożenie za pomocą programów warunków wstępnych (np. GHP)? Jeśli TAK – etap nie jest CCP.
Pytanie 2: Czy na tym etapie istnieją konkretne środki kontrolne? Jeśli NIE – należy ocenić kolejne kroki.
Pytanie 3: Czy kolejny etap wyeliminuje zagrożenie lub ograniczy je do poziomu dopuszczalnego? Jeśli TAK – kolejny krok powinien stanowić CCP.
Pytanie 4: Czy ten etap może w znacznym stopniu zapobiec zagrożeniu lub je wyeliminować? Jeśli TAK – ten etap to CCP.

## Slide 9: Elastyczność w identyfikacji CCP
Wielkość zakładu (W niektórych przypadkach, małych zakładów, analiza zagrożeń może wykazać, że nie ma potrzeby ustanawiania CCP, a wystarczające są wdrożone zasady GHP).
Przegląd systemu (Każda zmiana surowca, procesu lub technologii wymaga ponownego przejścia przez drzewko decyzyjne, aby upewnić się, że nie powstały nowe zagrożenia wymagające kontroli).

## Slide 10: Weryfikacja priorytetu zagrożeń
Metoda szacowania polega na określeniu trójstopniowego indeksu częstotliwości występowania zagrożenia (A) i istotności zagrożenia (B).
P = A x B
A= [1-3] B= [1-3]
Po pomnożeniu tych dwóch wartości otrzymuje się wartość priorytetu (P).

## Slide 11: III Zasada systemu HACCP
ustanowienie zwalidowanych wymagań oraz granic krytycznych odrębnie dla każdego zidentyfikowanego Krytycznego Punktu Kontroli (CCP)

## Slide 12: III Zasada systemu HACCP Definicja i cel stosowania limitu krytycznego
Definicja
Jest to możliwe do zmierzenia lub zaobserwowania kryterium przypisane do środka kontroli w CCP, które oddziela poziom akceptowalny żywności od nieakceptowalnego.
Cel stosowania
Limity krytyczne pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy dany punkt kontroli znajduje się pod nadzorem.

## Slide 13: Przekroczenie limitu krytycznego wskazuje na ryzyko utraty bezpieczeństwa żywności

## Slide 14: Definicje
Wartość docelowa
Optymalny poziom danego parametru, ustalany w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przebiegu procesu
Granica tolerancji
Dopuszczalny zakres odchylenia od wartości docelowej, w którym proces nadal uznaje się za opanowany
Wartość krytyczna
Graniczny poziom parametru wraz z przypisaną tolerancją, wyznaczający nieprzekraczalną granicę bezpieczeństwa

## Slide 15: Mierzalne wskaźniki limitów
Najczęściej stosowanymi kryteriami fizykochemicznymi są pomiary temperatury, czasu obróbki/chłodzenia, poziomu wilgotności, pH, aktywności wody, lepkości, czy stężenia środka dezynfekującego.

## Slide 16: Obserwowalne wskaźniki limitów
W niektórych procesach dopuszcza się wskaźniki wizualne, takie jak ustawienie pompy, prędkość taśmy przenośnika czy cechy sensoryczne.
Na jednym etapie procesowym limit krytyczny może także obejmować kombinację kilku parametrów jednocześnie (np. jednoczesny wymóg odpowiedniej temperatury i czasu podczas obróbki cieplnej).

## Slide 17: Walidacja i źródła ustalania limitów krytycznych
Wszystkie ustalone limity krytyczne muszą zostać naukowo zwalidowane, aby udowodnić ich skuteczność w opanowywaniu zagrożeń
Walidacja z wykorzystaniem badań eksperymentalnych.
Bazowanie na obowiązujących przepisach prawa, literaturze naukowej, wytycznych właściwych organów oraz badaniach stron trzecich (np. producentów maszyn i wyposażenia).

## Slide 18: Monitorowanie Krytycznych Punktów Kontroli

## Slide 19: Definicja i cel monitorowania
Monitorowanie to działanie polegające na przeprowadzaniu zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów parametrów kontroli.
Jego głównym celem jest określenie utraty kontroli i wystąpienia odchylenia w CCP, tzn. sytuacji nieosiągnięcia limitów krytycznych, kiedy należy podjąć działania korygujące.
Dostarczenie pisemnej dokumentacji stosowanej przy weryfikacji planu HACCP.

## Slide 20: Monitoring ciągły
Polega na stałym, nieprzerwanym pomiarze parametrów procesowych
i stanowi najbardziej pożądaną metodę monitorowania CCPs.
Stosowany głównie w przypadku łatwo mierzalnych parametrów fizykochemicznych, takich jak czas przetwarzania oraz temperatura (np. podczas pasteryzacji czy magazynowania chłodniczego).
Wykorzystuje automatyczną aparaturę i urządzenia rejestrujące, często połączone z systemami sygnalizującymi wystąpienie nieprawidłowości.
Umożliwia natychmiastowe wykrycie odchylenia w momencie jego pojawienia się oraz korektę procesu przed przekroczeniem limitu krytycznego.

## Slide 21: Monitoring nieciągły (okresowy)
Polega na wykonywaniu pomiarów lub obserwacji w określonych, zaplanowanych odstępach czasu, gdy prowadzenie pomiaru stałego jest niemożliwe.
Stosowany do parametrów wymagających pomiarów okresowych (np. poziomu wilgotności, stężenia środka konserwującego) oraz wskaźników obserwowalnych (np. poprawności etykietowania).
Częstotliwość obserwowalnych lub mierzonych kontroli musi być precyzyjnie ustalona i wystarczająco wysoka, aby zapewnić stałe przestrzeganie limitu krytycznego.
Właściwie dobrana częstotliwość pozwala w przypadku odchylenia na sprawne odizolowanie i ograniczenie liczby produktów z wykrytą nieprawidłowością.

## Slide 22: Działania Korygujące V Zasada systemu HACCP
Pisemnie zdefiniowane procedury podejmowane w przypadku wystąpienia odchylenia od limitu krytycznego w danym CCP.
Wykonywane w celu natychmiastowego przywrócenia kontroli nad procesem oraz uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu potencjalnie niebezpiecznej żywności.
Wdrażane niezwłocznie, gdy system monitorowania wykryje przekroczenie ustalonej wartości krytycznej.
Obejmują jednocześnie korektę samych parametrów technologicznych w punkcie kontroli oraz odpowiednie postępowanie z całą partią wyrobu z oznaczonym odchyleniem.

## Slide 23: Autor utworu: dr hab. Aleksandra Szydłowska
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23